| ДОГОВОР № | CONTRACT No. |
| --- | --- |
| на выполнение Работ по гидравлическому разрыву пласта | for Hydraulic Fracturing Services |
| г. Томск « 0» 2024 г. | Tomsk 0 2024 |
| ООО “Норд Империал”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора г-на Бакланова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора г-на, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: | Limited Liability Company Nord Imperial, hereinafter referred to as the “Client”, represented by its Director General, Mr. Aleksandr Vladimirovich Baklanov, acting on the grounds of the Charter, of the one part and ____, hereinafter referred to as the “Contractor”, represented by ____, Director General, of the other part, hereinafter collectively referred to as the “Parties”, have agreed as follows: |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения: «Акт сдачи-приемки скважины для производства ГРП» - означает документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий передачу скважины от Заказчика Подрядчику для проведения работ по ГРП. «Акт сверки взаиморасчетов» – означает документ, подписанный Сторонами о сверке состояния исполнения обязательств Сторонами, произведенных взаиморасчетов в каждом конкретном календарном месяце выполнения работ, и исполнения обязательств за каждый конкретный календарный месяц выполнения работ. «Вывод скважины на режим» - устойчивый режим работы скважины с расчетным дебитом. «ГДИ» - гидродинамические исследования. «График выполнения ГРП» или «График» - обязательное приложение к Договору, подписанное обеими Сторонами содержащее сроки работ, выполняемых Подрядчиком, перечень и местонахождение скважин, определяющее технологические условия, объем, содержание и ожидаемый результат работ. Перед подписанием сторонами График подлежит согласованию с Подрядчиком до начала проекта. «ГРП» - гидравлический разрыв пласта. «ГИС» - геофизические исследования скважины. «Договор» - означает настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все изменения, приложения и дополнения к нему, которые заключаются Сторонами во исполнение настоящего Договора в период его действия и исполнения обязательств по нему. «Разрешительная Документация» - исходно-разрешительная документация на все виды работ, сертификаты соответствия на проппант и химические реагенты, лицензии, согласования и утверждения, а также иные документы, которые необходимо получить от компетентных государственных органов, органов местного управления или других организаций для выполнения работ по Договору. «СТОП» - преждевременное прекращение закачки на стадии подачи проппанта по причине роста давления свыше максимально допустимого, когда в пласт закачано менее 90% от запланированного объема проппанта. «Сохранность» - Оставление количества и качества оборудования, т.е. пригодность к его дальнейшему использованию по назначению. «СПО» - Спуско-подъемные операции. «КРС» - капитальный ремонт скважин. «НКТ» - насосно-компрессорная труба. «Первичный акт выполненных работ» - означает документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий передачу скважины от Подрядчика Заказчику после проведения ГРП. «Проппант» - продукт для закачки в скважину. Тип проппанта определяется в Программе выполнения работ по ГРП (дизайн). «Программа выполнения работ ГРП (дизайн)» - документ, составляющийся во исполнение условий договора по каждой скважине, определяющее технологические условия, объем, содержание и требования к результату работ. «Супервайзер» - лицо, представляющее интересы Заказчика и осуществляющее технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их оказания, качеством применяемых материалов и приемку выполненных услуг. «ТМЦ» - товарно-материальные ценности. «Флот ГРП» - комплект обрудования и персонал, обслуживающий это оборудование, для производства процесса ГРП. «Мини ГРП» - тестовая закачка жидкости ГРП и проппанта перед основным ГРП. «ПЗР» - подготовительные и завершающие работы. «ГРП Слик Вотер» - тип гидроразрыва с использованием продавочной жидкости низкой вязкости, закачиваемой с высокой скоростью для продавки пропанта в добывающий пласт. Для снижения вязкости обычно используются следующие химреагенты: понизитель трения, биоцид, стабилизатор неустойчивых глин и ПАВ. При этом требуется использовать пропант небольшого размера фракции. «Гибридный ГРП» - тип ГРП, при котором в дополнение к стадии использования сшитого полимера, проводится стадия ГРП SlickWater. | TERMS, DEFINITIONS, AND ABBREVIATIONS Unless otherwise specified herein, the terms used herein shall have the following meaning: Hand-over and acceptance act of a well for Fracturing - a document inssued in the form approved by the Parties, which proves the well handover from the Client to the Contractor for FRAC. Account Reconciliation Report –a document, signed by the Parties, in which the Parties verify the status of obligations fulfillment, mutual settlements made in every calendar month of work performance, and obligations fulfillment in each calendar month of work performance. Putting the well into stable production - stable operation of a well in compliance with the estimated flow rate. Well Flow Test - a hydrodynamic survey. Frac Schedule or Schedule - mandatory Annexure to the Contract, signed by both Parties, which specifies schedule for work to be carried out by the Contractor, the list and locations of wells, providing technological conditions, description of work scope and expected result of that work. Before signing by the Parties, the Schedule shall be concurred by the Contractor prior to start of the project. FRAC - a hydraulic fracturing of a reservoir. Well Logging - a geophysical well study. Contract - this Contract, signed by the Client and the Contractor, with all changes, amendments and Annexures hereto, to be signed by the Parties for the purpose hereof within the period of its validity and fulfillment of obligations hereunder. Permits - basic approval documentation for all types of works, proppant and chemicals compliance certificates, licenses, agreements and approvals, and other documents which shall be acquired from the authorized governmental agencies, local authorities and other companies for the purpose hereof. Screenout - premature stoppage during the process of pumping the proppant into a reservoir, due to pressure rise higher than maximum allowable value, when less than 90% of the planned proppant volume has been pumped into a reservoir. Security - maintaining quantity and quality of equipment, i.e. keeping it fit for further intended use. Tripping operations - running into the hole and pulling out of the hole. WO - well workover operations. Tubing - oil well tubing. «Primary Job Completion Report - a document issued in the form, approved by the Parties, which proves the fact of well hand-over from the Contractor to the Client after frac. Proppant - a product for pumping into the well. Type of proppant shall be established in the frac jobs program (design). Frac Work Program (design) - a document produced in pursuance of the Contract for each well individually, which determines technological conditions, volume, scope and requirements to the work results. Supervisor - a person, who represents the Client’s interests and maintains technical supervision over the process and quality of job done, adherence to the deadlines, quality of materials and acceptance of delivered services. Inventory - commodities and materials. Frac fleet - a set of equipment and the crew maintaining this equipment necessary for the fracturing process. Mini-frac injection test of frac fluid and proppant prior to the main frac. Pre- and post- jobs - jobs done before and after the main frac. Slick Water Frac - a type of FRAC using low viscosity fracturing fluid and high injection rates to transport the proppent into the producing reservoir. The fracturing chemicals normally used to reduce viscosity are friction reducer, biocide, clay stabilizer and surfactant. The treatment requires use of small grain proppant fractions. Hybrid Frac – a type of frac, when slick water stage is carried out in addition to the stage, when cross-linked gel is used. |
| ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА | 1. SUBJECT OF THE CONTRACT |
| 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в согласованные сроки выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс Работ по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) (далее Работы) на месторождениях Заказчика, согласно Приложению №1. | 1.1 The Contractor, by order of the Client, shall within the agreed upon timeline provide, and the Client shall accept and pay for hydraulic formation fracturing (frac) (hereinafter referred to as “the Work”) in the Cleint’s fields, as per Annexure No.1. |
| 1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы с использованием своих материалов в соответствии с утвержденной индивидуальной Программой выполнения работ ГРП (дизайн). | 1.2. The Contractor shall undertake to carry out Work using the Contractor’s own materials and the Client’s materials as per the approved individual frac jobs program (design). |
| 1.3. Подрядчик обязуется обеспечить бесперебойную Работу комплекса оборудования и персонала (Флота) ГРП, который должен соответствовать требованиям Заказчика, указанным в п.3.1., 3.1.1., 4.1 – 4.3 Договора. | 1.3. The Contractor shall undertake to provide for uninterrupted operation of the complex of frac equipment and personnel (the fleet), which shall meet the requirements of the Client specified in paragraphs 3.1., 3.1.1., 4.1 – 4.3 of the Contract. |
| 1.4. Перечень скважин, подлежащих Работам по ГРП в течение срока действия Договора, указывается в Приложении №1. | 1.4. The list of the wells subject to frac within the validity period of the Contract, is given in Annexure No. 1. |
| 1.5. Сроки выполнения Работ – согласно Приложению № 1. | 1.5. Timelines of Work - according to Annexure No. 1. |
| 1.6. Приблизительный объем Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 6 однастадийных скважин ГРП, общая стоимость Работ не может превышать ___ рублей. Кроме того НДС 20% - рубля. Итого с НДС ___ рубля. | 1.6. The approximate scope of Work carried out hereunder is 6 wells with one hydraulic fracturing stage in each; total cost of Work shall not be more than _____RUB . 20% VAT is RUB . Total with VAT is ___RUB. |
| 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН | 2. OBLIGATIONS OF THE PARTIES |
| . Подрядчик обязуется: | 2.1 Contractor’s Obligations: |
| 2.1.1. В течение одного дня с момента подписания настоящего Договора уведомить Заказчика о назначении ответственного представителя Подрядчика, уполномоченного контролировать проведение Работ на скважине и осуществлять их сдачу, с приложением доверенности и копии распорядительного документа о назначении. Подрядчик самостоятельно определяет необходимое количество и персональный состав своих представителей. | 2.1.1. The Contractor shall undertake, within one day after signing of this Contract, to notify the Client of appointment of a responsible representative of the Contractor authorized to control rendering the Services at the well and to perform handover of the same, with a power of attorney and a copy of the appointment order document enclosed. The Contractor shall decide, at its own discretion, the necessary number and the actual persons to be appointed as its representatives. |
| 2.1.2. Своими силами и средствами, качественно и в срок выполнить Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора и согласованным Графиком выполнения ГРП (Приложение № 1) по согласованной индивидуальной Программе выполнения работ ГРП (дизайну) по скважине. | 2.1.2. The Contractor shall undertake, using its own resources, in a quality manner and in time, to carry out Work mentioned in paragraph 1.1 hereof and approved in the Schedule of Frac Jobs (refer to Annexure No. 1), in accordance with the approved individual frac work program (design) for each individual well. |
| 2.1.3. Перед проведением Работ принять по акту приема/передачи территорию куста (Приложение №3). В данном акте отражается состояние места проведения работ на предмет нефтезагрязнения и загрязнения отходами производства и потребления. Указанный акт должен быть подписан уполномоченными представителями обеих сторон. Если условия готовности кустовой площадки к проведению Работ не отвечают требованиям действующего законодательства и условиям договора, Подрядчик к выполнению работ не приступает. За 2 часа до начала проведения Работ на скважине, проинформировать ответственного представителя Заказчика о начале операции ГРП. | 2.1.3. Prior to work start, the Contractor, in accordance with Act of pad territory handover and acceptance, shall accept the pad (as per Annexure No. 3). This Act shows the condition of the operations site with respect to oil contamination and contamination with production and consumption wastes. This Act shall be signed by the authorized representatives of both Parties. If the conditions of readiness of the pad site for the performance of the Services do not meet the requirements of the active legislation and the terms of the contract, the Contractor will not commence to render the Services. Two hours prior to job start at the well, to inform the responsible representative of the Client about the beginning of the fracturing operations. |
| 2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные и устные указания уполномоченного представителя Заказчика по ГРП, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. | 2.1.4. The Contractor shall undertake to perform the written and verbal instructions of the authorized representative of the Client received in the course of work progress, if such instructions do not contravene the provisions hereof and do not interfere in the business and economic activities of the Contractor. |
| 2.1.5. После проведения Работ возвратить по акту приема/передачи территорию куста в том состоянии, в котором он принял ее от Заказчика. В случаях разлива нефти или нефтепродуктов на территории куста или прилегающей к скважине территории во время проведения Работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется за свой счет вернуть территорию куста в ее первоначальное состояние в срок, оговоренных Сторонами в акте приема-передачи. | 2.1.5. The Contractor shall undertake, after work completion, to return the pad, in accordance with Act of handover and acceptance, in the same condition in which the Contractor had accepted it from the Client. In case of oil or oil product spillage in the pad or in the territory adjacent to the well during rendering of the Service through Contractor’s fault, the Contractor shall undertake, at its own expense, to restore the pad within the period agreed by the Parties in the Act of handover and acceptance. |
| 2.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить Работы при обнаружении обстоятельств, препятствующих проведению Работ, приняв меры к недопущению перехода скважины в аварийное состояние: | 2.1.6. The Contractor shall undertake, in case of finding any of the following circumstances, which impede carrying out work, to immediately notify the Client thereof, and, until instructions from the Client are received, to suspend rendering of the Services, and to take measures necessary to prevent the well from getting into a emergency condition: |
| дефектов скважинного оборудования; | defects of the down hole equipment; |
| аварий, инцидентов, пожаров и несчастных случаев с работниками Подрядчика; | accidents, incidents, fires or injuries / casualties to the employees of the Contractor; |
| иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения Работ в установленные сроки, либо требуют изменения технологии ГРП. | other circumstances beyond any reasonable control of the Contractor, which make it impossible to perform the Work within the specified period or require modification of the Fracturing technology / process. |
| 2.1.7. В течение 24 часов после окончания стадии ГРП на скважине предоставлять Заказчику на бумажном и электронном носителях информацию (отчет) в составе и по формам, указанным в Приложениях №4, №5. | 2.1.7. The Contractor shall undertake, within 24 hours from completion of the fracturing stage at the well, to furnish the Client with information (report) in the contents and formats as specified in Annexure No. 4, No. 5 in a hard copy and on electronic media. |
| 2.1.8. Предоставлять Заказчику в срок до 03 числа месяца, следующего за месяцем окончания Работ на каждой скважине, информацию на бумажном и электронном носителях о выполненных Работах по ГРП в объеме и формах, необходимых для организации учета и планирования: | 2.1.8. The Contractor shall undertake to furnish the Client not later than the 3rd day of the month following the month of completion of work at each well, with the following information about the Fracturing Services rendered, in the contents and formats as necessary to organize records keeping and planning, in hard copy and on electronic media: |
| подписанный реестр по выполненным объемам Работ по ГРП с указанием НП (нефтепромысла), МВЗ (место возникновения затрат); | signed list of the Frac jobs carried out with indication of the OF (Oil Field) and the CC (Cost Centre); |
| подписанные счета - фактуры на выполненные Работы; | signed VAT invoice for the Work carried out; |
| суммарный отчет по использованию материалов. | material utilization summary report. |
| 2.1.9. Иметь все необходимые лицензии, санитарно-гигиенические паспорта, сертификаты и разрешения государственных органов, которые требуются для проведения Работ, предусмотренных настоящим Договором. | 2.1.9. The Contractor shall undertake to obtain all the necessary licenses, certificates, passports of hygiene and sanitary conditions, certificates and permits of state authorities, which are required for carrying out work and which are provided for by this Contract. |
| 2.1.10. Использовать при выполнении Работ по настоящему Договору исключительно сертифицированные товары и оборудование, если в отношении предполагаемых к исполнению материально-технических ресурсов предусмотрена обязательная сертификация. | 2.1.10. The Contractor shall undertake, in the course of carrying out work hereunder, to use only certified goods and equipment, if obligatory certification is required with respect to the material and technical resources intended to be used. |
| 2.1.11. Обеспечивать проведение Работ по ГРП необходимыми реагентами, материалами, оборудованием, специализированным транспортом. Марки реагентов должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ. | 2.1.11. To ensure frac jobs to be carried out with necessary chemicals, materials, equipment, special transport. Brands of chemicals shall be agreed with the Client prior to start of work. |
| 2.1.12. Самостоятельно вносить в установленном порядке регулярные платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Самостоятельно вносить платежи за размещение отходов производства и потребления. При этом затраты Подрядчика по внесению платежей не компенсируются и не оплачиваются Заказчиком. | 2.1.12. The Contractor shall themselves make regulatory payments for emissions and pollution of the environment. The Contractor’s expenses for making the said payments shall not be borne or compensated by the Client. |
| 2.1.13. Представитель Подрядчика вправе присутствовать и давать рекомендации при подготовке скважины бригадой капитального ремонта скважин (КРС) к проведению ГРП. | 2.1.13. A representative of the Contractor has the right to be present and to provide recommendations in the process of preparation of the well for fracturing operations by a workover crew (WO). |
| 2.1.14. Подрядчик обязан согласовать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также производство Работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевым правилам труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок». | 2.1.14. The Contractor shall be obliged to get an approval from the power-supplying organizations and the power-generating equipment operators for transportation of oversized cargo, as well as carrying out work in the exclusion (high hazard) zone of the overhead power lines. The Services in the exclusion zones shall be rendered in accordance with work permits and permits in conformity with the “Operational code for electrical installations consumer”, “The Cross-idustry regulations on occupational safety (HSE Rules) while operation of electrical installations”. |
| 2.1.15. Привлекать субподрядные организации на выполнение работ по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика. При заключении Договора субподряда Подрядчик представляет Заказчику копию заключенного Договора с лицензией субподрядчика на право производства работ без ценовых приложений. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему Договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. | 2.1.15. The Contractor shall undertake to involve subcontractors to carry out work hereunder only upon written consent of the Client. When making a subcontract, the Contractor shall provide the Client with a copy of the contract signed without pricing Annexures, with the license of the subcontractor for rendering the Services. In this regard the responsibility (liability) for improper performance by the subcontractor of the obligations hereunder shall be borne by the Contractor, including payment of the fines stipulated by this Contract. |
| 2.1.16. Проверять все материалы, поставляемые Заказчиком, до их использования, и уведомлять Заказчика о любых выявленных дефектах. | 2.1.16. The Contractor shall undertake check all the materials provided by the Client, before they are used, and notify the Client of any defects detected therein. |
| 2.1.17. Подрядчик обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды, подтвержденного двухсторонним актом. | 2.1.17. The Contractor must execute the set of measures to eliminate any violations of the current legislation with respect to environmental protection, at its own expense compensate the inflicted direct damages, and pay penalties imposed by inspecting authorities, in case the Contractor violates the current environmental protection legislation as confirmed by a bilateral Act (statement). |
| 2.1.18. Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком, в части нарушений возникших при выполнении Работ Подрядчика и письменно извещать отдел экологической безопасности Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в мероприятиях. | 2.1.18. The Contractor must carry out environmental protection activities, approved by the Client, with respect to any violations that occurred during work execution by the Contractor, and notify the Client's Environmental Protection Department in writing of the rectification of such known violations within the time frame specified in the plan of activities. |
| 2.1.19. Подрядчик за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования работников Подрядчика, а также освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого–либо работника Подрядчика, привлекаемого для выполнения Работ по Договору. Подрядчик несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора. 2.1.20. Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). По завершении работ неиспользованные материалы возвращаются Подрядчиком по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). Подрядчик обязуется возвратить неиспользованные материалы Заказчика в состоянии, пригодном для использования, не позднее даты завершения работ или не позднее 5 (пяти) дней после получения уведомления об отказе от исполнения Договора. Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику отчёт по использованию материалов по форме, установленной Заказчиком, а так же отражает в акте выполненных работ по форме КС-2. | 2.1.19. The Contractor shall at their own expense provide all types of insurance with respect to the Contractor's employees, which are required by the current legislation, and it shall also indemnify the Client from all expenses, losses and lawsuits related to monetary compensations (including retirement payments, allowances and other social benefits) or to bodily injuries or death of any Contractor’s employee engaged into work execution on the grounds of the Contract. The Contractor shall bear all risks and responsibilities in case of failure to observe this clause of the Contract. 2.1.20. The materials, provided by the Client, shall be given to Contractor as per material release note to outside parties (form M-15). Upon completion of operations, unused materials shall be returned by the Contractor as per material release note to outside parties (form M-15). The Contractor undertakes to return unused Client’s materials in condition fit for use, not later than date of work completion or not later than 5 (five) days after receiving the Notice on refuse to execute the Contract. On the monthly basis, the Contractor shall provide the Client with report on materials utilization as per the form, established by the Client, and also shall register it in Act of executed work as per “KS-2” form. |
| 2.1.21. Подрядчик за свой счет производит завоз и нагрев технической воды из места, предоставляемого Заказчиком согласно заранее согласованной программе. 2.1.22. Подрядчик обеспечивает доставку собственным транспортом оборудования необходимого для подготовки скважин к ГРП и проведения ГРП (устьевое оборудование, пакер и.т.д) на скважину по письменной заявке Заказчика, переданной начальнику смены ЦИТС (центральная инженерно техническая служба) Подрядчика. Передаёт данное оборудование по акту приема-передачи представителю Заказчика (привлечённой Заказчиком бригаде КРС). 2.1.23. В срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика информации, по каждой скважине, включенной в График выполнения ГРП (Приложение №1), разработать Программу выполнения работ ГРП (дизайн) и утвердить его у Заказчика. При этом Подрядчик должен предлагать Заказчику оптимальные технологические решения, необходимые для успешного выполнения операции ГРП, в том числе оптимальный объем закачиваемого проппанта. Выполнение Работ начинается только после утверждения Заказчиком Дизайна ГРП. 2.1.24. При проведении работ по Договору Подрядчик гарантирует Заказчику качественное выполнение всех технологических операций, в объеме и в сроки, предусмотренные Программой выполнения работ, при условии соответствия достоверных геолого-технических данных, предоставленных Заказчиком и данных после проведения мини-ГРП. При несоответствии этих данных, Стороны, по согласованию, вправе вносить изменения в Программе выполнения ГРП, направленные на достижение максимальной эффективности от ГРП. 2.1.25. Размещение и питание персонала Подрядчик осуществляет своими силами. 2.1.26. В случае невозможности извлечения устьевого и подземного оборудования Подрядчика из скважины по окончании работ, по вине Подрядчика, все аварийные работы Подрядчик выполняет за свой счет и не извлеченное оборудование списывается. | 2.1.21 Contractor at his own expense shall heat technical water provided by the Client in accordance with the mutually agreed program. 2.1.22. Contractor shall by own transport means provide for delivery of equipment required for wells preparation for frac and frac execution (wellhead equipment,packer) to the wellsite, on basis of the Client’s written request addressed to Contractor’s Head of DS (dispatch service). Contractor shall also deliver the stated equipment to the Client’s Representative (workover crew attracted by the Client) on basis of the handover-acceptance act. 2.1.23. Not later than 5 (five) days from the day of receipt from the Client of the information on each well, included into the Frac schedule (Attachment No. 1), develop the program of Jobs execution (frac design) and get the Client’s approval. The Contractor, herewith, shall propose to the Client the optimal process solutions, required for successful execution of frac operation, including optimal volume of the proppant to be injected. The fulfillment of Jobs shall commence only after the Client approves the frac design. 2.1.24. While performing the jobs under the Contract, the Contractor shall guarantee to the Client a qualitative fulfillment of all process operations, in the scope and within the period stipulated by the Work Execution Program, provided that the reliable geotechnical data submitted by the Client comply with the data obtained after mini-frac execution. If the data do not comply, the Parties upon agreement are entitled to make amendments in the Program of frac execution, aimed at achievement of maximum frac efficiency. 2.1.25. The Contractor shall accommodate the personnel with own resources. 2.1.26. If the Contractor’s wellhead and underground equipment cannot be removed from the well at the end of the job due to the fault of the Contractor, the Contractor shall carry out all emergency works at its own expense and the equipment not removed shall be written off. |
| 2.2 Заказчик обязуется: | 2.2 Client’s obligations: |
| 2.2.1. В течение одного календарного дня с момента подписания настоящего Договора письменно уведомить Подрядчика о назначении ответственного представителя Заказчика, уполномоченного контролировать процесс выполнения Работ на скважинах и осуществлять приемку Работ, с приложением доверенности и копии распорядительного документа о назначении. Заказчик самостоятельно определяет необходимое количество и персональный состав своих представителей. | 2.2.1. The Client shall undertake, within one calendar day after signing of this Contract, to notify the Contractor in writing on the appointment of the Client’s representative in charge, authorized to exercise control over the process of rendering the Services at the wells and to accept work, providing a power of attorney and a copy of the appointment order document enclosed. The Client shall at its own discretion decide upon the necessary number and the actual personnel to be appointed as its representatives. |
| 2.2.2. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала Работ на скважине предоставить Подрядчику имеющуюся у него достоверную техническую, геологическую промысловую и геофизическую информацию в соответствии с Приложением №6 к Договору по каждой скважине, входящей в График выполнения работ, с целью определения технической возможности проведения Работ. Подрядчик имеет право полагаться на достоверность такой информации. | 2.2.2. The Client shall undertake, not later than within 10 calendar days before start of work at the well, to furnish the Contractor with the available authentic technical, geological, field and geophysical information (the work-order and the Frac work plan), according to Annexure 6, for each well included into the Frac Jobs Schedule, in order to determine the engineering feasibility of rendering the Services. The Contractor shall have the right to rely on authenticity of such information. |
| 2.2.3. Время начала и сроки проведения Работ, а также готовность скважины к проведению Работ указываются Заказчиком в соответствующем письменном уведомлении (заявке), которое должно быть направлено Подрядчику не позднее 10 (десяти) суток до начала Работ. Подрядчик обязан приступить к проведению Работ в сроки, указанные Заказчиком в уведомлении (заявке), если иные сроки не будут дополнительно согласованы Сторонами. | 2.2.3. Start time and date work, as well as the readiness to conduct work should be specified by the Client in written notice (the application), which should be directed to the Contractor not later than 10 (ten) days before beginning of work. The Contractor shall proceed with the Work within the time specified in the notice by the Client (application) if other terms not be agreed upon by the parties. |
| 2.2.4. Непосредственно перед проведением операции ГРП передать Подрядчику по Акту приема/передачи территорию куста, а после завершения Операции – принять ее у Подрядчика. С момента подписания сторонами Акта приемки-передачи территории куста для проведения ГРП скважина (включая установленное в ней оборудование) считается переданной в ответственное владения Подрядчику до передачи скважины по Акту приема-передачи территории куста после производства ГРП Заказчику. Подрядчик несет риск убытков, связанных с осложнениями и авариями на скважине, повреждениями и гибелью имущества, причинением вреда жизни и здоровью людей, произошедшими при проведении ГРП или в связи с проведением указанных работ по доказанной вине Подрядчика или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для проведения указанных работ. Виновная сторона определяется комиссией от представителей обеих сторон с подписанием соответствующего Акта. | 2.2.4. Prior to Frac operations commencement, the Client shall handover the pad to the Contractor, in accordance with Act of Handover and Acceptance, and after completion of the Operation – to accept it back from the Contractor. From the moment when the Act of Handover and Acceptance of pad territory for Fracturing operations is signed by the Parties, the well (including downhole equipment) shall be deemed transferred to the responsible ownership of the Contractor, until it is given back to the Client as per Act of Handover and Acceptance of the pad territory after Frac. The contractor bears the risk of losses associated with complications and accidents on the well, damage and destruction of property, harm to life and health that have occurred during frac job, or because of the proven fault of the Contractor or third parties engaged to carry out these jobs. The guilty party is determined by the committee with representatives of both the Parties with signing of the corresponding Act. |
| 2.2.5. Заказчик предоставляет точку подключения и обеспечивает электроэнергией на период нахождения на кустовой площадке и проведении Работ на скважине. Подключение Подрядчика к источнику электроэнергии осуществляется на основании его исьменной заявки на электроснабжение. | 2.2.5. The Client shall provide a point of connection and power supply for the whole period the Contractor’s presence on the pad and the period of rendering of the work on the well. The connection of the Contractor to the electric power source shall be done on the basis of the Contractor’s written requisition for electric power supply. |
| 2.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика принять и утвердить документы, подтверждающие выполненный Подрядчиком объем Работ, либо направить письменный мотивированный отказ от подписания представленных документов. | 2.2.6. The Client shall accept and approve the documents proving the scope of work actually carried out by the Contractor or send a justified written refusal to sign the submitted documents withing five (5) business days. |
| 2.2.7. Немедленно после получения от Подрядчика уведомления, предусмотренного пунктом 2.1.6 настоящего Договора, дать указания Подрядчику о дальнейшем проведении Работ на скважине. | 2.2.7. Upon receipt from the Contractor of the notice stipulated in Item 2.1.6 hereof, the Client shall immediately issue instructions to the Contractor with regard to further work execution at the well. |
| 2.2.8. Заказчик оставляет за собой право изменять объемы Работ в одностороннем порядке, предупредив Подрядчика за 7 дней, возместив только стоимость фактически выполненных объемов Работ на основании подтверждающих документов. Так же дизайн Работ может быть изменен по результатам анализа теста на приемистость (мини ГРП), а также в процессе работ по фактически полученным данным. 2.2.9. Для скважины Заказчик предоставляет устьевое оборудование для проведения Работ, согласно Приложению №9. 2.2.10. На период проведения ГРП, Подрядчик обеспечивает наличие дизельного топлива на месторождении за свой счет. | 2.2.8. The Client shall reserve the right to change the scope of the Work in its reasonable discretion, upon notice thereof 7 days in advance. In this regard the Client shall only reimburse the Contractor for the actually provided scope of Services, on the basis of supporting documentation. The work design may be changed acordinly after analyzing the injectivity test (mini frac job) and also in the process of work based on actual received data. 2.2.9. For part of wells the Client shall provide wellhead equipment for execution of jobs as per Annexure No. 9 2.2.10. For the time of FRAC the Contractor shall ensure diesel fuel stock at the field at its own expense. |
| 2.2.11. Заказчик пердоставляет Подрядчику скважину на рассмотрение. Подрядчик производит расчет программы выполнения работ ГРП (дизайн) и предоставляет её на согласование Заказчику. 2.2.12. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работы по результатам анализа мини ГРП. | 2.2.11. The Client shall provide to the Contractor with a well for consideration. The Contractor shall carry out calculations for the program of FRAC operations (FRAC design) and submit the same to the Client for approval. 2.2.12. The Client shall reserve the right to change the scope of Jobs basing on the results of the injectivity tests. |
| СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ | 3. COST OF FRAC JOBS UNDER THE CONTRACT |
| 3.1. Стоимость Работ по ГРП состоит из ставки за стадию и дополнительных Работ, расценки и условия их применения приведены в Приложении №2. | 3.1. The cost of the Frac jobs shall consist of the rate for a stage and additional services. The rates and conditions of their application are specified in Annexure No. 2. |
| 3.1.1. Ставка за стадию ГРП включает в себя следующий персонал, Работы и оборудование: | 3.1.1. Rate per Fracturing stage shall include payment for the following personnel, Work and equipment: |
| Бригада по проведению ГРП; Информационный тест на приемистость; Интерпритация информационного теста на приемистость и по результатам корректировка основного дизайна ГРП; Завоз воды; Нагрев воды; Затарка проппанта; Приготовление жидкостей ГРП; | Fracturing crew; Information acquisition injectivity test; Interpretation of the information acquisition injectivity test and subsequent to the result – update the main frac design Delivery of water Heating of water; Filling of proppan; Preparation of frac fluid; |
| Услуги по закачке проппанта и жидкостей ГРП; | Proppant and fracturing fluids pumping services; |
| Поддержание затрубного давления; | Annular pressure maintenance; |
| Оборудование для отработки скважины (устьевое оборудование, позволяющее проводить отработку скважины в случае незапланированной остановки Работ); | Equipment to flow back the well (well head equipment allowing to flow back the well in case of unplanned suspension); |
| Техника и оборудование для проведения ГРП: | Fracturing machinery and equipment: |
| Смеситель (блендер) для приготовления жидкостей; Гидратационная установка; | Blender for preparation of fluids, Hudration unit, |
| Станция управления процессом ГРП; | Frac process control station, |
| Насосные агрегаты на базе шасси общей мощностью не менее 16000 л.с. (с резервом в 3200 л.с.) и обеспечивающие скорость закачки во время ГРП: не менее 7-12м3/мин при давлении 700атм для гибридного ГРП (с возможностью увеличения расхода до 14 м3/мин при давлении 700 атм); | Pumping unit trucks with a total capacity of not less than 16,000 HHP (with emergency capacity of 3,200 HHP) and allowing to pump during frac: min. 7-12 m3/min at pressure 700 аtm during hybride frac (with possibility of increasing the rate to 14 m3/min @ max. 700 atm). |
| Автомобиль для перевозки химических реагентов; | Chemical truck for transportation of chemicals; |
| Комплект манифольдов и труб высокого давления; | Set of manifolds and high-pressure pipes, |
| Химическая лаборатория; | Chemical laboratory, |
| Кран; | Crane, |
| Агрегат для поддержания давления в затрубе; | Annulus pressure maintenance truck, |
| Парк емкостей, объём не менее 800м3 , или бассейн ГРП; | Tanks with total volume of min. 800m3 (heeted water maintenance tanks) or frac pit, |
| Песковозы для хранения проппанта общей грузоподъемностью 100 тн. или бины необходимого объема; | Sand keepers for storage of proppant with a total carrying capacity of 100 tons or storage baskets of the required capacity, |
| АДПН для нагрева воды; | Mobile steamer unit for water heating, |
| Вакуумная установка; | Vacuum truck, |
| Тягач (грузоперевозчик) для перевозки/транспортировки проппанта с места хранения/складирования до места проведения работ; | Sand truck to transport proppant from the place of its storage to site, |
| Вахтовый автобус; Иметь в наличии оборудование для сбора нагнетательных линий выскокого давления от блока манифольда до устья скважины длинной не менее 40м; - Один стандартный блок превенторов, рассчитанных на рабочее давление не менее 5000 psi (344,7 атм), либо пригодный для указанного вида работ. - Один штуцерный манифольд (макс. раб. давление 340 атм), в комплекте с линиями высокого давления; | Crew bus; Have available the tools and equipment to assemble high pressure lines from the manifold unit to the wellhead with length of at least 40 meters. - One standard block of preventors designed for working pressure of at least 5000 psi (344.7 atm) or suitable for the operation. -One choke manifold (max. working pressure of 340 atm), in assembly with high pressure lines; |
| 3.2. Содействие Заказчика: | 3.2. The Client’s Assistance: |
| 3.2.1.Наличие проппанта предоставляет Подрядчик (по расчету дизайна). Транспортировку проппанта от базы до места проведения Работ (кустовая площадка) Подрядчик осуществляет за свой счет. | 3.2.1. The Contractor shall ensure availability of proppant (as per desing calculation). Transportation of proppant from the base to site (well pad) shall be done by the Contractor at its own expense. |
| 3.2.2. Заказчик за свой счет обеспечивает подготовленные подъездные пути к рабочей площадке, а также рабочую площадку, состояние которой обеспечит беспрепятственное перемещение, въезд и выезд техники Подрядчика. | 3.2.2. The Client, at its own expense, shall provide proper access roads to the well site and the well site prepared to allow unconstrained movement, entrance and departure of the Contractor’s equipment. |
| 3.2.3. Заказчик предоставляет место отбора жидкости продавки и основную жидкость для приготовления жидкости ГРП (вода, согласно Программе выполнения работ ГРП (дизайну)). Доставка жидкостей к месту проведения Работ (на кустовую площадку) осуществляется Подрядчиком за свой счет. Нагрев до требуемой температуры осуществляется Подрядчиком за свой счет. Подрядчик ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем проведения Работ предоставляет Заказчику отчет о фактическом водопотреблении и водоотведении по форме, приведенной в Приложении №7. | 3.2.3. The Client shall provide the place of flush fluid and basic fluid for preparation of the Frac fluid (water in accordance with the Frac work program (design)). Transportation of the fluids to the place of carrying out the Work (to a pad) shall be done by the Contractor at its own expense. Heating up of the Frac fluid to the required temperature shall be done by the Contractor at its own expense. Each month, before the 5th day of the month following the month when the Services had been rendered, the Contractor shall provide the Client with a report on the actual water consumption and water disposal in the form given in Annexure No. 7. |
| 3.2.4. Заказчик за свой счет обеспечивает места хранения и утилизации промышленных отходов для утилизации извлеченных из скважины жидкостей и любых отработанных или использованных материалов, химреагентов или сточных вод, образовавшихся в результате процессов, применяемых или являющихся составной частью Работ Подрядчика, являющихся собственностью Заказчика. Транспортировка вышеперечисленных отходов и жидкостей, оставшихся после процесса гидроразрыва, до указанного Заказчиком места утилизации промышленных отходов, осуществляется Подрядчиком. | 3.2.4. The Client shall, at its own expense, provide places of storage and disposal of industrial waste owned by the Client for disposal of the fluids extracted from the well and any used materials, chemicals or waste water generated as a result of the processes applied in, or being a constituent part of the Work of the Contractor. Transportation of the above listed types of waste and fluids, remaining after the fracturing process, to the place of utilization / disposal of industrial waste specified by the Client shall be done by the Contractor. |
| 3.2.5. Заказчик за свой счет предоставляет противопожарное оборудование, имеющееся на объекте в случаях, когда это предусмотрено требованиями государственных органов или регламентирующими документами Заказчика. | 3.2.5. The Client shall, at its own expense, provide fire safety equipment available at the object, in cases when it is provided for by the requirements of the state authorities or by the regulatory documents of the Client. |
| 3.2.6. Заказчик в праве по письменной заявке использовать устьевое и подземное оборудование Подрядчика (пакер, арматуру ГРП, адаптер, переводники), необходимое для проведения ГРП. При этом оплата за использование этого оборудования производится согласно расценкам, установленным в Приложении №2 к настоящему договору. Заявка на завоз оборудования подается Заказчиком в письменном виде, в срок не менее чем за 7 суток до начала работ. В случаи невозможности извлечения устьевого и подземного оборудования Подрядчика из скважины по окончании работ, по вине Заказчика, Заказчик обязан уплатить Подрядчику балансовую стоимость данного оборудования, на основании бухгалтерской справки. | 3.2.6. Customer has the right upon the written request to use wellhead and downhole equipment of Contractor (packer, frac tree, adapter, subs) required for frac jobs. At the same payment for the use of this equipment is made according to the rates stipulated by Annexure No. 2 to the present contract. The application for delivery of equipment shall be supplied by the Client in writing within a period not less than 7 days before the start of work. If it is not possible to retrieve wellhead and downhole equipment of the Contractor from the well upon completion of work, by the fault of the Client, the Client shall pay to the Contractor the balance cost of this equipment on the basis of accounting reference. |
| ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА | 4. CONTRACTOR’S PERSONNEL |
| 4.1. Подрядчик обязан в любой момент в течение срока действия настоящего Договора обеспечить наличие в необходимом количестве квалифицированного персонала для должного непрерывного выполнения Работ 24 часа в сутки, каждый день без учета выходных и праздничных дней. При проведении Работ по ГРП в любой момент времени на объекте должна находиться бригада ГРП в составе: | 4.1. The Contractor shall be obliged, at any time during the validity of this Contract, to provide for availability of qualified personnel in the appropriate amount for proper uninterrupted work progress 24 hours/day, every day, week-ends and holidays included. At any time during rendering the Frac Services there shall be a Frac crew consisting of: |
| Уполномоченный представитель Подрядчика (руководитель Работ, супервайзер) – 1 человек, | Authorized representative of the Contractor (foreman, work supervisor) – 1 person, |
| Полевой инженер, Ведущий инженер- проектировщик или куратор проекта – 1 человек, | Field engineer, lead engineer-designed or project curator – 1 person, |
| Инженер-химик – 1 человек, | Chemist-engineer – 1 person, |
| Операторы ГРП | Fracturing and coiled tubing operators. |
| 4.2. Весь персонал Подрядчика, привлеченный для выполнения Работ по настоящему Договору, должен быть обучен всем процессам и видам Работ по ГРП, иметь соответствующую квалификацию, обладать опытом, навыками и умением проведения Работ в соответствии с отраслевой практикой. | 4.2. All the personnel of the Contractor, involved in the work progress hereunder shall be properly trained and know all the processes and types of Frac Services, coil tubing services, be properly qualified, skilled and experienced and be able to fulfill the Work in accordance with the existing industry practice. |
| 4.3. Подбор, замена, рабочее время и вознаграждение персоналу Подрядчика производятся и определяются самим Подрядчиком. Такой персонал является исключительно сотрудниками Подрядчика. | 4.3. The selection, replacement, working time and salary of the personnel of the Contractor shall be provided and determined by the Contractor at its own discretion. Such personnel shall be exclusively Contractor’s employees. |
| 4.4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены его персонала и любых сотрудников Подрядчика, при условии, что Заказчик потребует этого в письменной форме, где изложит обоснование такого своего требования. Подрядчик обязан в течение 72 часов с момента получения письменного уведомления заменить персонал или сотрудника, несмотря на возможную субъективность требования. В случае невыполнения Подрядчиком данного требования Заказчик имеет право приостановить Работы до выполнения требования без возмещения Подрядчику каких бы то ни было убытков за период приостановки работ. В течение этого периода компенсация за какие бы то ни было убытки Заказчику не производится. | 4.4. The Client shall have the right to demand from the Contractor to replace all the personnel of the Contractor or any members thereof, provided that it shall be a demand in writing, with justification of such a demand. The Contractor shall be obliged, within 72 hours after receipt of the written notice, to replace the personnel or a member of the personnel, with no respect to the possible subjectiveness (bias) of the demand. In case of the Contractor’s failure to comply with such demand, the Client shall have the right to suspend work until the requirement without compensation to the Contractor any loss it was for the period of suspension of work. During this period, no compensation for any Client’s losses shall be effected. |
| УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ | 5. PAYMENT TERMS AND PROCEDURES |
| 5.1. Стоимость мобилизации и демобилизации спецтехники ГРП принимается Заказчиком к оплате по согласованной стоимости, согласно Приложению № 2 с предоставления подтверждающих документов после заезда спецтехники ГРП на месторождение, на основании выставленных счетов-фактур. 5.2. В случае наличия вины Подрядчика в закачке менее 90%, последний оплачивает дополнительные затраты Заказчика по вымыву проппанта из НКТ свыше технологического остатка 800 кг. 5.3. На время выполнения аварийных работ по вине Подрядчика, технологический простой флота ГРП Подрядчика, не оплачивается. 5.4. Расчеты по Договору производятся денежными средствами в рублях. 5.5. Оплата Работ Подрядчика по каждой стадии производится Заказчиком в течение 45 календарных дней после подписания акта выполненных работ и получения от Подрядчика следующих документов: первичные акты выполненных работ по скважинам; реестр на выполненные объемы работ по ГРП; счета (счета-фактуры) на оплату за выполненные объемы работ. 5.6. Акт сверки взаиморасчетов производится ежемесячно в течение 20 (Двадцать) дней месяца, следующего за отчетным. 5.7. При закачке в пласт проппанта менее 30% от запланированного объема по причинам, зависящим от Подрядчика, стоимость стадии ГРП не включается в акт выполненных работ. Кроме того Подрядчик возмещает стоимость работ по спуску подземного оборудования для проведения ГРП, очистке ствола скважины от проппанта и извлечения подземного оборудования из скважины. Также Подрядчик возмещает Заказчику стоимость (только в случае использования проппанта Заказчика) оставленного в стволе скважины проппанта. 5.8. При закачке в пласт от 30 до 90% проппанта от запланированного количества, Заказчик производит оплату в соответствии с фактически выполненным объемом работ. Стоимость услуг при закачке проппанта общим тоннажем, находящимся между значениями общего тоннажа (Приложение №2), вычисляется путем интерполирования между ближайшими значениями общей стоимости услуг, указанных в Приложении №2. 5.9. Под причинами, зависящими от Подрядчика, которые могли привести к преждевременной остановке закачки (СТОП) или уменьшению планируемого объема проппанта, следует понимать исключительно: неисправность/выход из строя по вине Подрядчика оборудования ГРП; несоответствие требованиям качества жидкости ГРП, используемой при закачке (подтверждается лабораторией), отклонение от утвержденной Программы выполнения работ ГРП (дизайна), некачественно подготовленный редизайн после проведенного мини-ГРП которое могло оказать реальное влияние на возникновение преждевременной остановки закачки. Данный факт должен быть установлен на совместном двухстороннем техническом совещании. Решение по расследованию причины преждевременной остановки принимаются на совместном техническом совете с участием обеих сторон. 5.10. При нарушении технологии закачки предусмотренной, утвержденной Программой выполнения работ ГРП (дизайном), по вине Подрядчика оплата работ производится по результатам двустороннего технического совещания вне зависимости от объема закаченного проппанта. 5.11. Оплата последней работы будет произведена после полной оплаты Подрядчиком стоимости дизельного топлива и иных услуг Заказчика (т.е. при отсутствии дебиторской задолженности). | 5.1. Cost of mobilization and demobilization of special-purpose frac equipment shall be accepted by the Client for payment as per the agreed cost, in accordance with Annexure No. 2 with provision of supporting documents after the special purpose frac fleet have arrived to the field, in accordance with the submitted VAT invoices. 5.2. In case of the Contractor’s fault in injecting less than 90%, the latter shall pay additional expenses of the Client on proppant washing out from the tubing, exceeding the technological balance volume of 800 kg. 5.3 Technical downtime of the Contractor’s frac fleet is not paid during emergency complication due to the Contractor’s fault. 5.4. Settlements under the Contract shall be made in Roubles. 5.5. Contractor’s work in each well shall be paid by the Client within 45 calendar days after signing of the Act of handover and acceptance, when the following documents have been received from the Contractor: Primary acts of carried out jobs in wells; Register of carried out frac work scopes; Invoices (VAT invoices) for payment of the completed work scopes. 5.6. Settlement reconciliation acts shall be prepared on a monthly basis, within 20 (Twenty) days of the month, following the reporting one. 5.7. In case of injection of less than 30% of the planned volume of proppant due to reasons within Contractor’s control, the cost of a frac stage shall not be included into the act of completed jobs. Apart from that, the Contractor shall reimburse the cost of work for running in the packer for frac, borehole cleaning from proppant and packer recovery from the well. The Contractor shall also reimburse the cost of proppant left in the wellbore to the Client (only in case Client’s proppant was used). 5.8. In case of pumping into formation from 30 to 90 % of proppant against the planned amount, the Client shall make payment in accordance with actually performed scope of work. Cost of services when pumping proppant of general tonnage being between values of general tonnage (Attachment No. 2), shall be calculated by means of interpolation between the nearest values of total cost of services, specified in Attachment No. 2. 5.9. The reasons, that shall be considered as reasons within Contractor’s control, which resulted into premature stop during the injection process (“screenout”) or reduction of the planned volume of proppant shall be exclusively the following: malfunctioning /failure of frac equipment through the fault of the Contractor; incompliance with frac fluid quality requirements, used in the process of injection (shall be confirmed by the laboratory), deviation from the approved frac work program (design), a poorly prepared redesign after performed mini-frac job, which could actually lead to screenout. This fact must be established at a joint bilateral technical meeting. Decision on investigation of screenout event shall be taken at the joint technical meeting with both Parties participating. 5.10. In case of violation of injection technology, approved by the frac work program (design), due to the fault of the Contractor, payment shall be made on the basis of the results of bilateral technical meeting with no respect to the volume of injected proppant. 5.11. Payment for the last job shall be executed after the Contractor effects final complete payment of cost of diesel fuel and other Client’s services (i.e. in case of lack of debts payable). |
| 5.12. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется в соответствии с указанными в Приложении №2 настоящего Договора расценками на Работы, на основании документов, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, увеличенными на сумму налога на добавленную стоимость по ставке 20 (двадцать) процентов. | 5.12. The total cost of work hereunder shall be determined in accordance with the rates of the Services specified in Annexure No. 2 of this Contract, on the basis of the documents specified in Item 5.4 hereof, plus the amount of the value-added tax at the rate of eighteen (20) percent. |
| 5.13. Приемка выполненных Работ осуществляется полевым актом приемки (Приложение №4, далее - Полевой акт) после и на месте выполнения соответствующих Работ. Подрядчик в течение 24 часов после окончания Работ составляет Полевой акт и представляет на утверждение Заказчику. Заказчик в течение двух календарных дней утверждает представленный акт или направляет Подрядчику письменные возражения. Подрядчик в течение одного дня принимает возражения и представляет скорректированный Полевой акт, либо предлагает Заказчику организовать техническое совещание по спорным вопросам в течение последующих пяти (5) рабочих дней. По результатам Технического совещания утверждается совместный протокол в течение не более чем 2-х рабочих дней с окончательной редакцией Полевого Акта проведённых Работ. | 5.13. Acceptance of the Work carried out shall be done in accordance with a field acceptance act (refer to Annexure No. 4, hereinafter referred to as “the Field Act”) after and in place of performance of corresponding Services. The Contractor, within 24 hours after completion of rendering the Services, shall prepare a Field Act and submit it for the Client’s approval. The Client shall, within two calendar days, to approve the submitted Act or to send the Client’s written objections to the Contractor. The Contractor shall, within one day, accept the objections and furnish the Client with a amended Field Act or suggest the Client to organize a technical meeting, dedicated to the disputable points within the following five (5) working days. Final format of Field Act is approved by mutual protocol within not more than 2 days after technical meeting. |
| 5.14. До третьего числа месяца, следующего за месяцем завершения работ по каждой скважине Подрядчик на основании Полевого Акта оформляет и передает Заказчику счет-фактуру, акт выполненных Работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных Работ по форме КС-3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанных документов утверждает их, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки заявленного Подрядчиком объема Работ и назначает техническое совещание по спорным вопросам в течение последующих пяти (5) рабочих дней. | 5.14. Before the 3rd (third) day of the month following the month the work is completed on each well, the Contractor shall, on the basis of the Field Act, prepare and send to the Client a proforma invoice, an act of the work completion, in accordance with form KS-2, and a statement of the cost of the work carried out, in accordance with form KS-3. The Client, within 5 (five) working days after receipt of the mentioned documents, shall approve them or shall send the Contractor a justified written refusal to accept the scope of the work specified by the Contractor, and shall appoint the technical meeting dedicated to the disputable items in followed five (5) working days. |
| 5.15. Заказчик обязуется произвести оплату Работ Подрядчика в течение 45 календарных дней с момента получения от Подрядчика оригиналов полного пакета документов (счета-фактуры, форм КС-2 и КС-3), утвержденных Сторонами в порядке, предусмотренном п.5.4. настоящего Договора | 5.15. The Client shall undertake to effect payment for work of the Contractor within 45 calendar days from receipt from the Contractor of the originals in complete package of documents (the invoices, forms КS-2 and КS-3) agreed upon by the Parties, in accordance with the procedure provided for in Item 5.4 hereof. |
| 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | 6. LIABILITY OF THE PARTIES |
| 6.1. Убытки, понесенные Стороной Договора, подлежат возмещению за счет виновной стороны, в течение 30 календарных дней с момента получения документов, подтверждающих понесенные убытки. | 6.1. The damages incurred by a Party hereto, shall be reimbursable at the expense of the Party at fault, within 30 calendar days from receipt of the documents confirming the incurred damages. |
| 6.2. При выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик гарантирует Заказчику качественное выполнение всех технологических операций, в объеме и в сроки, предусмотренные индивидуальной Программой выполнения работ ГРП (дизайн), Графиком выполнения ГРП и скорректированной индивидуальной Программой выполнения работ ГРП (дизайн) по результатам теста на приемистость. Данная гарантия не распространяется на любые осложнения, возникшие по независящим от Подрядчика причинам, за исключением случаев ликвидации возникших осложнений и аварий силами Подрядчика в соответствии с согласованным сторонами Планом работ по ликвидации осложнений, аварий. | 6.2. In carrying out the Work hereunder the Contractor shall guarantee to the Client high quality performance of all the technological operations in the amount and within the period provided for by the individual frac work program (design), Hydraulic Fracturing Schedule and the amended individual frac program (the Design) considering the results of injectivity test. This guarantee shall not extend any complications defects occurred for reasons beyond the Contractor, except the elimination of complications and failures by the contractor as agreed by the Parties plans for the elimination of complications, accidents. |
| 6.3. В случае некачественного выполнения Работ, Подрядчик, по решению совместного технического совета, исправляет недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, согласованные сторонами, либо возмещает затраты Заказчику на устранение допущенного брака. | 6.3. In case of improper Work being carried out, in accordance with a resolution of a joint technical committee, the Contractor shall rectify the deficiencies, using own resources and at own expense within the period agreed by the Parties, or shall reimburse the expenses incurred by the Client on rectification of such deficiencies. |
| 6.4. За непредставление отчетности, предусмотренной п.2.1.8 и п.2.1.9 или предоставление недостоверной информации, в сроки указанные данным Договором, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт непредставления информации или представления недостоверной информации. | 6.4. For failure to submit the reports, stipulated in the Items 2.1.8 and 2.1.9 or for submission of inauthentic information, the Client shall have the right, within the periods established by this Contract, to demand the Contractor to pay a penalty in the amount of 10,000 (ten thousand) rubles for each case. |
| 6.5. В случае несвоевременной оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от суммы несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 50 % (Пятидесяти) от просроченной суммы, на основании подтверждающих документов. | 6.5. In case of the Client’s failure to pay in proper time for work performed, the Contractor shall have the right to demand from the Client to pay a penalty in the amount of 0.1 % of the cost of untimely paid Work for each day of the payment delay, but not more than 50 % (Fifty) of the overdue amount, on the basis of the supporting documentation.. |
| 6.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком (возмещает ущерб) за все нарушения, допущенные при производстве Работ, в результате невыполнения им норм и правил охраны недр, охраны окружающей природной среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в т.ч. при повреждении наземных, подземных и воздушных коммуникаций, включая оплату штрафов, предъявленных Комитетом охраны окружающей среды, либо другими контролирующими и инспектирующими государственными органами. | 6.6. The Contractor shall bear responsibility to the Client (reimburse losses) in respect of all the violations admitted in the course of carrying out work, as a result of the Contractor’s failure to observe the regulations and rules of protection of subsoil, environmental, HSE and fire safety, including damage to on-land, underground and overhead service lines, including payment of fines imposed by the Environmental Protection Committee or by other controlling or inspection state authorities. |
| 6.7. Подрядчик несет ответственность за ведение учета и отчетности за предоставленные Заказчиком материалы. Подрядчик до 05 числа месяца, следующего за месяцем выполнения Работ, составляет и представляет для утверждения Заказчику материальный отчет с указанием остатка материалов. | 6.7. The Contractor shall bear responsibility for accounting and records keeping in respect to the materials provided by the Client. The Contractor shall, before the 5th day of the month following the month when the Work was carried out, prepare and submit for approval of the Client the materials movement report with indication of the remaining materials. |
| 6.8. В случае обнаружения Заказчиком скрытого брака в выполненных Работах после запуска скважины до ввода в эксплуатацию, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику письменную претензию, где изложит обоснование такого своего требования. При несогласии с требованиями Заказчика Подрядчик обязан в течение 48 часов с момента получения письменного уведомления провести расследование инцидента и имеет право запросить данные для уточнения деталей инцидента у Заказчика или обладающих таковыми сторонних организаций. При несогласии с выводами Заказчика Подрядчик имеет право предложить Заказчику организовать техническое совещание по спорным вопросам. | 6.8. In case if after the well is started up, the Client reveals hidden defects in the jobs executed, before putting the well into operation. The Client has the right to send a written claim to the Contractor, setting out his rationale for this requirement. In case of disagreement with Client's requirements the Contractor shall, within 48 hours of receipt of written notice to investigate the incident and has the right to request the data to determine the details of the incident by the Client or possess such third-party organizations. In case of disagreement with the conclusions of the Client, the Contractor has the right to offer Client organizing a technical meeting on controversial issues. |
| 6.9. В случае невыполнения Подрядчиком по его вине объема Работ, предусмотренного п. 2.2.6, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением не менее чем за 30 дней без какого-либо возмещения Подрядчику понесенных убытков. | 6.9. If the Contractor, due to its fault, fails to carry out the scope of work mentioned in cl. 2.2.6, the Client shall have the right to unilaterally terminate this Contract by 30 days advance notice, without any reimbursement of the losses incurred by the Contractor. |
| 6.10. Уплата штрафных санкций по настоящему договору не освобождает стороны от исполнения обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба. | 6.10. Payment of the fines hereunder shall not release the Parties hereto from fulfillment of their obligations, including reimbursement of inflicted losses. |
| 6.11. За задержку исполнения Работ более 24 часов на скважине ГРП и 12 часов последующих работ по вине Подрядчика, согласно принятой заявке, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости стадии за каждый следующий час просрочки.. | 6.11. For a more than 24-hour delay of work at the well under fracturing jobs and 12-hour delay of further jobs due to fault of the Contractor, as per the accepted work order, the Client shall have the right to recover from the Contractor a penalty in amount of 0.1 % of the cost of the stage for each further hour of delay. |
| 6.12. В случае повреждения линии электропередачи, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет, и выплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. | 6.12. In case of damage of an electric power line the Contractor shall repair the damaged objects at its own expense and pay the Client a fine in the amount of 10,000 (ten thousand) roubles. |
| 6.13. В связи с исполнением данного Договора Заказчик имеет право производить проверки выполнения требований «Межотраслевых правил труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000. В». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки и в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% от стоимости Работ по Договору указанной в п. 1.6 Договора, за каждый случай нарушения. | 6.13. In connection with execution of the present Contract, the Client has right to inspect observance of the requirements of the “Industrial HSE rules (safety rules) on power equipment operation”, “Rules of operation of consumers’ electrical power units”, Rules of protection of power lines with voltage under and above 1000 V”. If the inspections will reveal violations in observance of the above Rules, the Client shall have right to suspend work execution, when the Contractor shall reimburse the Client losses suffered due to standby of the other contractors, and shall pay the Client penalty in amount of 0.01% of cost of the Contract, pointed in Item 1.6 of this Contract, per each case of violation. |
| 6.14. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего Договора третьих лиц, с нарушением требований п. 2.1.15 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10% от общей стоимости Работ, указанной в п.1.6 Договора. Кроме того, Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за убытки, причинённые участием других лиц в исполнении настоящего Договора. | 6.14. In case if the Contractor’s attracts the third parties for execution of this Contract, violating the requirements of Item 2.1.15 of this Contract, the Client shall have the right to demand from the Contractor to pay a fine in the amount of 10 % of the total cost of work specified in Item 1.6 of the Contract. Furthermore, the Contractor shall bear responsibility to the Client for the losses caused by the participation of other parties in the execution of this Contract. |
| 6.15. В случае повреждения электроустановок при выполнении работ по настоящему Договору по вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, установленном п. 6.12 настоящего Договора, если повреждения электроустановок повлекли прекращение либо приостановление добычи нефти на месторождении, а также возмещает Заказчику понесенные последним расходы, связанные с ликвидацией повреждения. | 6.15. In case of damages of electrical installations caused during execution of work under this Contract due to the Contractor's fault or due to the fault of third parties attracted by the Contractor for the work execution under this Contract, the Contractor shall pay to the Client a penalty in the amount specified in Item 6.12 of this Contract, if the damage of the electrical installations causes cease or suspension of oil production in the field, and the Contractor shall also compensate to the Client expenses which the latter incurs in relation to the damage repair. |
| 6.16. Акт расследования инцидента (аварии), указанные в пп. 6.12 и 6.13 Договора, подписывается уполномоченными представителями Сторон. Для этих целей Подрядчик обязан выдать доверенность своему представителю непосредственно находящемуся на месте производства работ. В случае отсутствия полномочий у представителя Подрядчика, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, о чем указывается в акте. Составленный Заказчиком в таком виде акт считается оформленным надлежащим образом. | 6.16. The Incident (Accident) Investigation Report, specified in Items 6.12 and 6.13 of this Contract, shall be signed by authorized representatives of the Parties. For this purpose, the Contractor must issue a power of attorney to its representative present at the work site. In case if the Contractor's representative does not have appropriate authorization, the Client shall have the right to issue a unilateral Act, which shall be mentioned in the Act. The Act made by the Client in such a manner shall be deemed to be properly executed. |
| 6.17. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. | 6.17. Fines, penalties, other sanctions and losses shall be deemed to be accrued from the moment of full or partial voluntary written acceptance of the demand (claim) by a party to the contract. In case if a party does not voluntarily accept the claim and the fine, penalty other sanctions are recovered by a party through arbitration, such claims shall be deemed to have been accrued from the moment of court’s decision coming into legal force. |
| 6.18. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме. | 6.18. Recovery of any forfeits, fines, penalties, interests, stipulated by RF legislation and/or this Contract for violation of any obligation, arising in relation to this Contract does not release the Parties from execution of such obligation in kind. In this regard, if the violation of any of the obligations arising under this Contract by one of the Parties, the other Party incurs losses, the latter shall have the right to recover this amount of said losses from the Party which violated the obligation. |
| 6.19. Подрядчик несет полную имущественную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. | 6.19. The Contractor shall bear full property responsibility for safe custody of materials, equipment and other property, transferred to it by the Client, which are required for proper execution of its obligations under this Contract. |
| 6.20. В случае несвоевременного предоставления счета - фактур, Подрядчик возмещает Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещения), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС. | 6.20. In case of untimely submission of invoices, the Contractor shall reimburse to the Client losses caused by refusal of the tax authorities to provide deduction of the VAT sum (its refund) or losses related to untimely receipt of the VAT deduction (refund) due to the Contractor's fault. |
| 6.21. В случае нарушения скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений подведомственных Заказчику, зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем Заказчика на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Подрядчик (Автотранспортное предприятие, др.) уплачивает штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай. Копия Акта, составленного в соответствии с данным пунктом, выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также направляется Подрядчику способом, позволяющим подтвердить его получение (срочным, заказным письмом и т.п.) с требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае акт является оформленным надлежащим образом. После получения копии акта Подрядчик в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом Договора в отношении Подрядчика. | 6.21. In case of violation of the vehicle speed limits on the territory of the fields under Client's jurisdiction, which must be recorded in an Act prepared by the Client's authorized representative in the field in the presence of the vehicle's driver on the basis of the readings of a speed recording instrument, the Contractor (Transportation Company, etc.) shall pay a penalty in the amount of 15,000 (fifteen thousand) rubles for each of such cases. Copy of the Act executed in compliance with this clause shall be issued to the vehicle driver who committed violation of the speed limit, with recorded delivery, and it shall also be sent to the Contractor by means that allows to confirm its receipt (by courier, registered letter, etc.), along with the demand to pay fine. In case of the driver's refusal to receive a copy of the Act, an appropriate note shall be made in the Act, and in such case the report shall be deemed to be properly executed. Upon receipt of the copy of the report, within 30 days the Contractor must either send its comments and objections to the report or agree with the described circumstances and pay the penalty, of which it must notify the Client in writing. In case if the Client does not receive objections and comments from the Contractor in respect to the report or the Contractor’s consent with the report, the report shall serve as an undisputable basis for application of the penalty sanctions specified by this clause of the Contract against the Contractor. |
| 6.22. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований правил техники безопасности, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия. | 6.22. Client shall not bear responsibility for injuries or death of any employee of the Contractor or third party attracted by the Contractor, occurred not due to the Client's fault, and in connection with violation of requirements of HSE regulations, Industrial safety rules and sanitation-and-epidemiological welfare. |
| 6.23. Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Подрядчика (в т.ч. привлеченных им автотранспортных предприятий) скоростного режима движения по территории Заказчика. | 6.23. Client has the right to control over observance of the speed limits by the Contractor's vehicles (including the transportation companies contracted by Contractor) on the Client’s territory, using speed recording devices. |
| 6.24. Факт нарушения норм и правил промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда должен быть подтвержден одним из следующих документов: актом постоянно действующей комиссии структурного подразделения Заказчика; актом–предписанием специалиста Заказчика осуществляющего производственный контроль; актом расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителя Подрядчика; соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов. Отказ Подрядчика от участия в расследовании инцидента не является основанием для не применения в отношении него штрафных санкций. | 6.24. The fact of violations of the norms and rules of industrial, fire, environmental safety and labor protection must be verified by one of the following documents: • an Act of a permanent committee of a structural division of the Client; • an Act -instruction issued by the Client's specialist, providing operational supervision; • report on investigation of the reasons of the incidents at a hazardous operation object, prepared by the Client's committee jointly with the Contractor's representative basing on the results of investigation of the incident reasons; • an appropriate Act or instruction of controlling and supervisory bodies. Contractor's refusal to take part in incident investigation shall not serve as a basis for not applying the penalty sanctions. |
| 6.25. В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения им правил ПБ, ОТ и ООС Простой Подрядчика не оплачивается. | 6.25. In case if the Contractor's work is suspended due to HSE rules violation, the Contractor’s standby shall not be paid for. |
| 6.26. Убытки, возникшие в результате аварий, инцидентов и несчастные случаев, произошедших в процессе выполнения Работ по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком Заказчику и третьим лицам. | 6.26. Losses suffered due to result of accidents and incidents, which occur in the process of work execution at the Contractor’s fault, shall be reimbursed by Contractor to the Client and to the third parties. |
| 6.27. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за травмы, полученные его работниками (или работниками привлеченных им субподрядчиков) не по вине Заказчика. | 6.27. The Contractor shall independently bear responsibility for injuries received by its employees (or employees of its subcontractors) which occurred not due to the Client's fault. |
| 6.28. Невзирая на любое другое положение настоящего Договора, утверждающее обратное, Подрядчик и Заказчик не несут ответственности за непрямые, косвенные, специального характера, штрафные (за исключением прямого указанного в Договоре) или экономические убытки, понесённые другой Стороной, её материнской компанией, дочерними компаниями, партнёрами и аффилированными компаниями, а также её и их субподрядчиками, продавцами, должностными лицами, директорами, сотрудниками и представителями, включая без ограничений простои (за исключением прямого указанного в Договоре), потерю прибыли, потерю доходов, прекращение эксплуатации, потерю возможностей для бизнеса, недополученную продукцию и остановку бизнеса. | 6.28. Regardless of any other provision of this Contract stipulating the opposite, neither Contractor nor the Client shall be liable to the other for the indirect, consequential, special, penalty (except for directly indicated in the Contract) or economic losses, suffered by the other Party, its parent company, subsidiaries, co-ventures and affiliated companies, and its and their subcontractors, vendors, officers, directors, employees and agents including but not limited to, downtime (except for directly indicated in the Contract), loss of profit, loss of revenue, operation cease, loss of business opportunities, lost production, or business interruption. |
| 6.29. Несмотря на любые положения настоящего Договора, предусматривающие иное, ответственность и обязательства Подрядчика любого вида или характера в рамках настоящего Договора, независимо от причины их возникновения, ограничиваются следующим: 1) обязанности повторного выполнения Работ, признанных дефектными (некачественными) по вине Подрядчика; 2) обязанности возместить Заказчику причиненный реальный ущерб, включая, но не ограничиваясь: штрафные санкции, подлежащие уплате Подрядчиком Заказчику по условиям настоящего Договора; расходы Заказчика на возмещение третьим лицам причиненного реального ущерба; иные документально подтвержденные расходы Заказчика, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей; иной реальный ущерб Заказчика, но не более стоимости Работ, подлежащих оплате Подрядчику Заказчиком в соответствии с условиями Договора, по скважине, к которой относится или с которой связано возникновение такой ответственности. Заказчик освобождает Подрядчика от какой-либо ответственности в отношении любых претензий, расходов, убытков, ущерба и затрат, превышающих размер ответственности Подрядчика, указанный в предыдущем предложении». | 6.29 Notwithstanding any provision of this Contract to the contrary, the responsibility and obligation of the Contractor of any kind of nature within the framework of this Contract, regardless of their causes, shall be limited to the following: 1) obligation to re-execute the work that is found defective (substandard) due to the fault of the Contractor; 2) obligation to compensate for actual inflicted damage to the Client, including but not limited to: fines payable to the Client by the Contractor under the terms and conditions of this Contract, the expenses of the Client to compensate actual inflicted damage to the third parties, other documented expenses of the Client resulting from non-fulfilment or improper fulfilment of the duties by the Contractor; other actual damages to the Client, - but not more than the cost of Work payable by the Client to the Contractor under the Contract for the well, which is related to or associated with the incurrence of such liability. The Client shall release the Contractor from any liability for any complaints, costs, losses, damages, and expenses in excess of the amount of liability of the Contractor indicated in the previous sentence |
| 6.30. Подрядчик должен иметь разрешительную документацию на выбросы, сбросы, размещение отходов производства и потребления, образующихся в результате работы техники и оборудования, принадлежащих Подрядчику. Своевременно производить расчеты и оплачивать платежи за загрязнение окружающей среды. Подрядчик должен организовать учет водопотребления (из артезианских скважин, поверхностных водных объектов и др.) на технологические нужды при ГРП. Ежемесячно до 5 числа предоставлять Заказчику информацию об объемах водопотребления. | 6.30. The Contractor shall have permitting documents for emissions, disposal of production and consumption wastes, generated in the process of the Contractor’s machinery and equipment operation. To make all payments for environment pollution in a timely manner. Contactor shall organize record keeping of water usage (from artesian wells, surface water sources, etc.) for the FRAC process needs. The Contractor shall, on monthly basis, before the 5th day of the month, submit information to the Client about volumes of water used. |
| 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ | 7. SPECIAL PROVISIONS |
| 7.1. Работы выполняются Подрядчиком с учетом метеорологических ограничений на проведение отдельных операций и (или) эксплуатацию оборудования (таких как нижнее предельное значение температуры окружающей среды), предусмотренных для данного вида операций и (или) оборудования. Предельная нижняя температура -32С с учётом охлаждения ветром по соответствующим таблицам. | 7.1. The Work shall be carried out by the Contractor with taking into consideration the meteorological limitations for performance of certain operations and/or equipment operation (such as the lowest ultimate ambient temperature), specified for this type of operations and/or equipment. The lowest altinmate temperature is -32˚C taking into account the wind chill by the relevant tables. |
| 7.2. При обнаружении в процессе Работ несоответствия фактических данных по скважине данным, предоставленным Заказчиком согласно п.2.2.2, Подрядчик доводит таковые факты письменно на представителя Заказчика, на основании которого составляется дополнительныя Программа выполнения работ ГРП (дизайн) на скважине. | 7.2. When in the process of carrying out work, any discrepancy between the actual well data and the data provided by the Client is found, according to Item 2.2.2, Contractor shall bring such facts in writing to the Client's representative, on the basis of which an additional frac work program (design) for a well shall be prepared. |
| 7.3. Все акты выполненных Работ и передачи имущества, подписываются уполномоченными представителями Сторон. | 7.3. All the Acts on the Work completion and property delivery-acceptance acts shall be signed by authorized representatives of the Parties. |
| 7.4. Стадия ГРП считается законченной, а Работа выполненной, после подписания Полевого Акта. | 7.4. A frac stage shall be deemed to have been completed and Work completed as well after signing of the Field Act. |
| 7.5. Мобилизация и демобилизация комплекса ГРП: | 7.5. Mobilization and Demobilization of the Frac Complex |
| 7.5.1. Фиксированная ставка за мобилизацию уплачивается Заказчиком Подрядчику за переезд Флота ГРП от базы Подрядчика к месту выполнения Работ Снежного нмр, по настоящему Договору (мобилизация) и составляет рублей, без НДС по автодороге. Ставка за мобилизацию не уплачивается в случае нахождения комплекса оборудования на месторождение Снежное. | 7.5.1. The fixed rate for mobilization shall be paid by the Client to the Contractor each time for transportation of the frac Snezhnoye fleet from the Contractor’s base to the work site hereunder (mobilization) and shall be RUB excluding VAT by road. The rate for mobilization shall not be paid in case if the complex of the frac equipment is in Snezhnoye fields |
| 7.5.2. Фиксированная ставка за демобилизацию уплачивается Заказчиком Подрядчику за переезд Флота ГРП на базу Подрядчика с места выполнения работ Снежного нмр. по настоящему Договору (демобилизация) и составляет рублей, без НДС по автодороге. Ставка за демобилизацию уплачивается по физическому убытию комплекса ГРП с территории месторождения, указанного в Приложении №1 на базу Подрядчика. | 7.5.2. A fixed rate for demobilization shall be paid by the Client to the Contractor for returning of the frac fleet to Snezhnoye field base (demobilization) hererunder and makes RUB w/o VAT by winter road. The rate for demobilization shall be paid in case of physical departure the complex from the field specified in Annexure No. 1 to the Contractor’s base. |
| 7.5.3 В случае, если Флот ГРП находится в режиме технологического ожидания по вине Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику ставку в размере рублей за каждые сутки ( руб/час). Штраф за простой НДС не облагается. Режим ожидания начинается после 72 часов с момента окончания предыдущей стадии ГРП до начала следующей. | 7.5.3 In case the frac fleet is in technological standby mode due the Client fault, the Client pays to the Contractor at the rate of RUB per day (RUB per hour). Penalty is free of VAT. Standby time begins after 72 hours from finishing the previous stage and lasts till the start of the next one. |
| 8. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА | 8. CONTRACTOR’S LEGAL OBLIGATIONS WITH REGARD TO INDUSTRIAL SAFETY, ENVIRONMENTAL SAFETY, FIRE SAFETY AND LABOUR SAFETY |
| 8.1. Разработать план ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийных ситуаций | 8.1. The Contractor shall be obliged to develop a natural and man-made emergency situations response plan. |
| 8.2. Соблюдать требования законодательных актов Российской Федерации и другие нормативно правовых актов в области промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда. | 8.2. The Contractor shall be obliged to comply with the requirements of the legislative enactments of the Russian Federation and of other regulatory legal acts with regard to industrial safety, environmental safety, fire safety and labor safety. |
| 8.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда и рационально использовать природные ресурсы. | 8.3. The Contractor shall be obliged to provide necessary arrangements with regard to industrial safety, environmental safety, fire safety and labor safety and to provide for rational exploitation of the natural resources. |
| 8.4. Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика в области промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда. Подрядчик обязан выполнять Соглашение о взаимодействии в области промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых посёлках заказчика | 8.4. The Contractor shall be obliged to comply with the requirements of the policies and procedures of the Client with regard to industrial safety, environmental safety, fire safety and labor safety. The Contractor shall meet the requirements of the agreement in the field of HSE cooperation and accomidation rules in the contractor’s field camp |
| 8.5. Ознакомить под роспись весь персонал Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков с требованиями внутренних нормативных документов Заказчика по ПБ, ОТ и ОС. | 8.5. The Contractor shall be obliged to communicate against written acknowledgement the requirements of the Client’s internal regulations on HSE to all personnel of the Contractor and the subcontractors involved by the Contractor. |
| 8.6. Организовать работу по безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика (Субподрядчика) Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме. | 8.6. The Contractor shall be obliged to organize traffic safety work, in accordance with the requirements of the Federal Law “On Traffic Safety” and of other regulatory and legal acts of the Russian Federation; to exercise control over observance by the drivers of the Contractor (a Subcontractor) of the Traffic Rules. In case of a road accident with participation of any employees of the Client or in which some employees of the Client has been harmed, to immediately notify the Client in written form. |
| 8.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. | 8.7. The Contractor shall be obliged to immediately notify the Client of all the incidents, damages and accidents and to organize their investigation in accordance with the requirements of the state technical regulating and legislative acts, as well as to notify representatives of the competent state authorities in cases provided for by the applicable legislation of the Russian Federation. |
| 8.8. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров без соответствующих ценовых предложений, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений. | 8.8. In case if the Contractor attracts the third party to work execution, the Contractor shall include into the contracts concluded with them the provisions, provided by this clause and to exercise control over their performance. Upon request of the Client the Contractor shall be obliged to furnish the Client with copies of the Contracts without pricing concluded by the Contractor with the third parties and, in case if the Client has any objections with regard to the text of the Contracts, to provide the necessary amendments to the Contracts. |
| 8.9. Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей аварии или осложнении (инциденте) производится комиссией с участием представителей заинтересованных сторон (включая Стороны по настоящему Договору и субподрядчиков) и ответственного представителя Заказчика. Акт расследования аварии должен быть оформлен в течение 3-х дней с момента ликвидации аварии, осложнения или принятия решения о прекращении аварийных работ. В Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны) и сумма компенсации понесенных убытков потерпевшей Стороне (Сторонам). В случае отказа одной из сторон от участия в работе комиссии и подписания акта, он составляется в одностороннем порядке. | 8.9. The Parties have agreed that determination of the Party at fault for an accident or complications (an incident) shall be done by a committee with participation of representatives of the interested parties (including the Parties hereto and the subcontractors) and of the responsible representative of the Client. The Accident Investigation report shall be prepared within 3 days from elimination of the accident or complication or making a decision about stoppage of emergency work. In the Investigation Report the Party/Parties at fault and the compensation amount of the damages incurred by the damaged Party/Parties shall be indicated. In case of any of the Parties’ refusal to participate in the work of the committee and signing of the act, the act shall be prepared by the other Party unilaterally. |
| 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) | 9. FORCE MAJEURE |
| 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых по настоящему Договору обязательств, если оно (неисполнение или частичное неисполнение) явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, препятствующих его исполнению и находящихся вне разумного контроля Сторон. | 9.1. The Parties shall be released from liability for full or partial failure to exercise the obligations undertaken hereunder if that full or partial failure has been a result of circumstances of insuperable force which arose after execution of this Contract, which impede its performance and which are beyond the reasonable control of the Parties. |
| 9.2. В случаях, указанных в п.9.1 настоящего Договора, срок выполнения обязательств по нему отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства либо на другой срок по согласованию Сторон. | 9.2. In cases specified in Item 9.1 of this Contract, the deadline for performance of obligations hereunder shall be postponed in proportion with the time during which such circumstances remained, unless otherwise agreed upon by the Parties. |
| 9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении факта таких обстоятельств и времени их окончания, обеспечивая при этом подтверждение возникновения таких обстоятельств, несет риск убытков, ставших следствием не извещений или несвоевременности таких извещений. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.9.1 Договора должен быть подтвержден свидетельством Торгово-Промышленных палат или компетентных государственных органов, расположенных по месту возникновения таких обстоятельств либо месту нахождения какой-либо из Сторон настоящего Договора. | 9.3. The Party for which it is impossible to perform its obligations because of circumstances of insuperable force shall be obliged within five (5) working days to notify the other Party in written form of the fact of such circumstances and the time of their termination, in this regard providing confirmation of appearance of such circumstances, shall bear the risk of loss resulting from failure to notify or untimely notification. The fact of such circumstances, mentioned in Item 9.1 hereof shall be confirmed by an evidence from Chambers of Commerce and Industry or from the competent state authorities located in the place of such circumstances or in the place of location of any of the Parties hereto. |
| 9.4. Несоблюдение п.9.3 настоящего Договора лишает Стороны права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем. | 9.4. Failure to comply with Item 9.3 hereof shall deprive the Parties of the right to refer upon circumstances of insuperable force in the future. |
| 10.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА | 10. |
| 10.1. Заказчик имеет право расторгнуть данный Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях: 10.1.1. Существенного нарушения условий настоящего Договора, которые делают результаты работ не пригодными для использования; 10.1.2. Приостановки или аннулирования лицензии Подрядчика на осуществление деятельности, связанной с нарушением Подрядчиком лицензионных требований; 10.1.3. Возбуждения против Подрядчика процедуры банкротства в арбитражном суде; 10.1.4. Ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом. 10.2. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора в соответствии с п. 10.1.1. - 10.1.4 Договора Подрядчик обязан в 15-дневный срок возвратить Заказчику полученные от него и не использованные материалы, оборудование и иное имущество, либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, то возместить их стоимость, указанную в актах приема-передачи. 10.3. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по иным основаниям, не предусмотренным п.п. 10.1.1 – 10.1.4 настоящего Договора, до сдачи результата Работ Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненный Подрядчиком объем Работ по Договору до получения извещения Заказчика от исполнения Договора. Убытки Подрядчика при расторжении Договора по указанным выше основаниям ограничиваются перечисленными выше расходами и затратами Подрядчика. Подрядчик не вправе предъявлять Заказчику требования о возмещении иных убытков. 10.4. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика на основании статьи 10.1 настоящий Договор считается расторгнутым | 10.1. The Client shall have the right to abandon the given Contract unilaterally, on extrajudicial basis in cases of: 10.1.1. of the given Contract provisions which make work results inappropriate; 10.1.2 of the Contractor license for Fracturing operations in case of license requirement violation; 10.1.3 against Contractor in arbitrary court; 10.1.4of the contractual commitments by the Contractor; The Contractor has no right to demand the Client to reimburse the losses, resulting from the unilateral Client’s refusal to execute the present Contract on the grounds, specified in this item. 10.2. In case of termination of the given Contract in accordance with items 10.1.1-10.1.4. the Contractor should in 15 days term to return the Client the equipment, materials and other property received, but not used, or pass hand them over to a person, specified by the Client, and if it is impossible , then – to reimburse the Client’s expenses in amount specified in the Handover-Acceptance. 10.3. In case of Contractor’s refusal to execute the given Contract for any other reasons which were not specified in items 10.1.1.-10.1.4 of the given Contract before the Contractor hands over the work results, the Client should pay for the actually completed scope of work, according to the Contract before Contractor gets a notification from the Client about Contract execution. The Contractor’s losses, incurred after the Contract termination on the above mentioned grounds, shall be limited by the above expenses and costs of the Contractor. The Contractor has no right to claim for reimbursement of other losses. 10.4. Upon expiration of 30 calendar days after the date of the Client’s notifying the Contractor based on chapter 10.1, the present Contract shall be deemed terminated. |
| 10.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика (по письменному соглашению Сторон), Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по фактически выполненным объемам Работ. 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ | 10.5. In case of termination of the Contract on the basis of mutual decision of the Client and the Contractor, the Client shall reimburse the Contractor the expenses born for the actually executed work scope. 11. SETTLEMENT OF DISPUTES |
| 11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров Сторон. При невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, противоречия и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области. | 11.1. Any disputes and disagreements, which can rise during contract execution, shall be resolved through negotiations between the Parties. If it becomes impossible to resolve the issues through negotiations, the Parties shall transfer the case to the Arbitrary court of Tomsk region. |
| 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ | 12. CONFIDENTIALITY |
| 12.1.Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию, полученную в результате исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ | 12.1. The Parties shall be obliged not to pass to third parties information received as a result of execution of this Contract, with the exception of the cases provided by the applicable legislation of the Russian Federation |
| 12.2. Взаимоотношения Сторон в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности № | 12.2. The relations of the Parties within this Contract related to transfer of confidential information and treating it on a confidential basis, shall be regulated by Confidentiality Agreement No. |
| 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ | 13. MISCELLANEOUS |
| 13.1.Все уведомления и документы, необходимые по настоящему Договору, считаются надлежащим образом переданными и доставленными любой Стороне только по их получению. | 13.1. All the notices and documents required hereunder shall be deemed to have been duly handed over and delivered to either of the Parties only upon their receipt. |
| 13.2. Подобные уведомления и документы должны быть выполнены в письменной форме, их оригиналы должны доставляться курьером, почтой, телеграфом или иным доступным способом по адресам, указанным в разделе 15 настоящего Договора. | 13.2. Such notices and documents shall be prepared in written form, and their originals shall be delivered by courier, by post, by telegraph or by any other available means to the addresses specified in Clause 15 hereof. |
| 13.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения: | 13.3. The following Annexures shall be attached to the Contract and be its integral part: |
| Приложение №1 Предварительный график проведения ГРП в 2024. | Annexure No. 1. Hydraulic fracturing schedule. |
| Приложение №2 Стоимость работ ГРП. | Annexure No. 2. Cost of Fracturing Services. |
| Приложение №3 Акт приема/передачи территории кустовой площадки для проведения Работ по ГРП. Приложение №4 Полевой акт выполненных Работ по ГРП. Приложение №5 Анализ параметров дизайна, теста на приемистость и основного ГРП | Annexure No. 3. Frac Well Site Acceptance Act. AnnexureNo. 4. Field Act of Frac Services Completed. Annexure No. 5. Analysis of design parameters, injectivity test and main Frac. |
| Приложение №6 Информация для проектирования ГРП. Приложение №7 Отчет Подрядчика о фактическом водопотреблении и водоотведении. | Annexure No. 6. Data provided by the Client to the Contractor required for Frac Design Annexure No. 7. Report of actual quantities of water consumed and disposed. |
| Приложение №8 Оборудование устья скважины для проведения ГРП Приложение № 9 Техническое задание на сервисные услуги по проведению гидроразрыва пласта на скважинах Майской группы месторождения в 2024 г. | Annexure No. 8. Wellhead equipment for carrying out frac jobs Annexure No. 9 Technical assignment for multi-stage reservoir fracturing services in the wells of Maiskoye group of fields in 2024. |
| 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА | 14. CONTRACT EFFECTIVE TIME |
| 14.1. Договор вступает в силу с 2024 г. года и действует до исполнения всех обязательств. | 14.1. The Contract takes affect from 2024 and shall remain in force until all the obligations hereunder are fulfilled. |
| 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН | 15. LEGAL ADDRESS AND BANK ACCOUNT OF THE PARTIES |
| Заказчик: | Client: |
| ООО «Норд Империал» Юридический адрес: 634041, г.Томск, пр.Кирова, 51а, строение 15 Почтовый адрес: 634041, г.Томск, пр.Кирова, 51а, строение 15 (3822) 55-68-68; Факс (3822) 56-14-74; Адрес электронной почты: office@imperialenergy.ru ИНН/КПП 7017039457 / 701701001 ОКПО 01722178 Филиал ГПБ (АО) в г. Томске Расчетный счет: 407 028 109 000 000 094 60 Корреспондентский счет: 301 018 108 000 000 007 58 БИК 046902758 Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов | LLC Nord Imperial Legal address: 634041, Tomsk, pr.Kirova, 51a, building 15 Postal address: 634041, Tomsk, pr.Kirova, 51a, building 15 (3822) 55-68-68; Fax (3822) 56-14-74; E-mail: office@imperialenergy.ru TIN / KPP 7017039457 / 701701001 OKPO 01722178 Branch of GPB (SC) in the city of Tomsk Current account: 407 028 109 000 000 094 60 Correspondent account: 301 018 108 000 000 007 58 BIC 046902758 General Director of LLC Nord Imperial ________________ A.V. Baklanov |
| Подрядчик: | Contractor |
| Данный Договор составлен на английском и русском языках. В случае расхождений между двумя текстами русский текст обладает преимуществом. | This Contract is made in two languages - English and Russian. In case of any discrepancy, the text in the Russian language shall prevail. |

| Приложение №1 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № | Annexure No 1 to the Contract for Fracturing Services No |
| --- | --- |
| Предварительный график проведения ГРП 2024г./ FRAC SCHEDULE in 2024 |
| Месторождение/ Field | Скв/ Well | Продолжительность работ, сут / Work duration, day | Начало работ ГРП / Frac jobs start | Завершение работ ГРП/ Frac jobs finish | февраль 2024 г. |
|  |  |  |  |  | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 |
| мобилизация |  | 6 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | моб. флота / mob. fleet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снежное | 137 | 2 | 14.02.2024 | 15.02.2024 |  | ГРП / frac |  |
| Снежное | 143 | 2 | 16.02.2024 | 17.02.2024 |  | ГРП / frac |  |
| Снежное | 145 | 2 | 18.02.2024 | 19.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  | ГРП / frac |  |
| Снежное | 170 | 2 | 20.02.2024 | 21.02.2024 |  | ГРП / frac |  |  |
| демобилизация |  | 6 | 22.02.2024 | 27.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | демоб. флота / demob. fleet |

| Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |
| --- | --- |

| Приложение №2 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № Стоимость работ ГРП | Annexure No 2 to the Contract for Fracturing Services No |
| --- | --- |

| Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |
| --- | --- |

| Приложение №3 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № | Annexure No 3 to the Contract for Fracturing Services No. |
| --- | --- |

АКТ ПРИЕМА / ПЕРЕДАЧИ ТЕРРИТОРИИ  для ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА СКВАЖИНЕ

FRAC WELL SITE ACCEPTANCE ACT

| Наземное и подземное оборудование/ surface and downhole equipment |
| --- |
| 1. Территория куста (положения):/1. Pad territory ( location) |  |
|  Наличие замазученности/ availability of oil contamination |  |
|  Состояние подъездных путей / condition of road access |  |
|  Состояние обваловки куста и амбара/ condition of bunding of pad and pit. |  |
|  Содержимое амбара (чем заполнен)/ content of pit |  |
|  Пр. Замечания по состоянию куста/ other remarks with respect to pad condition |  |
| 2. Состояние устьевого оборудования/ condition of well head equipment |  |
|  Комплектность арматуры/completeness of fittings |  |
|  Исправность запорной арматуры/ accuracy of valves and fittings |  |
| 3. Прочие замечания:/ Other remarks |  |
| Сдал/Put off: | Принял/Accepted: |

|  | Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В.Бакланов Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Приложение №4 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № | Annexure No 4 to the Contract for Fracturing Services No |
| --- | --- |

# ПОЛЕВОЙ АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ГРП /

# FIELD ACT OF FRAC SERVICES COMPLETED

№ СКВАЖИНЫ / WELL		___________________________

№ КУСТА / PAD			___________________________
МЕСТОРОЖДЕНИЕ / FIELD	________________________

Дата проведения / job date	_____________________

Подрядчик по ГРП / Frac Contractor_____________________

# Данные по скважине / Well Data

| Э/к/production casing | Диам/ diameter | Интервал перфорации/ perforation intervals | Плотность/ density | Кол-во отв./ number of perforations |  | Пакер/ packer | Тип/ type | Глубина спуска пакера/packer running depth | Ропрессовки пакера/ pressure testing pressure and packer pressure | Дата посадки/ date of setting | Глубина хвостовика/ liner setting depth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Производство ГРП / Fracturing activities

| Начало работ на кусту / Job start at the well site | ________ |  | Общий объем закачанной жидкости, ____емк./ total volume of injected fluid | ___м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Время начала мини-ГРП / Mini-Frac’ start time:		_______________

Время начала основного ГРП / Main Frac’ start time:	_______________

# Давления / Pressures

| Образования трещины / Fracture Pressure | Среднее / Average | Максимальное / Maximum | В конце продавки / At the end of displacement | После остановки / ISIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проппант / Proppant

| Тип / Type | По плану / Planned | Перерасчет/ recalculation | Заказано/ ordered | В пласте/ in formation |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Трещина / Fracture

| Ширина, мм / Width, mm | Созданная длина, м / Length created, m | Средняя высота, м / Average height, m | Средняя концентр. в трещине, кг/м3 / Average concentration in fracture, kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания по выполненным работам/ Notes for the Works performed: |

# Подписи / Signatures:

Представитель Подрядчика / Contractor representative	_________________________________

Представитель Заказчика / Client representative	_________________________________

| Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |
| --- | --- |

| Приложение №5 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № | Annexure No 5 to the Contract for Fracturing Services No |
| --- | --- |

| Анализ параметров дизайна, мини ГРП и основного ГРП/ ANALYSIS OF DESIGN PARAMETERS, MINI FRAC AND MAIN FRAC |
| --- |
| Параметры пласта / Formation parameters |
| Параметры/Parameters | Дизайн/Design | Калибровочный тест/ Calibration test | Измененный дизайн/ Revised design | Проведенный ГРП/Frac made |
| Пластовое Р, атм /Formation P, atm |  |  |  |  |
| Нефтенасыщенная мощность, м/ Oil saturated thickness, m |  |
| Общая мощность пласта, м/Total formation thickness, m |  |
| Эффективная проницаемость (Кэфф), мД / effective permeability (Ceff), mD |  |
| Пористость, %/Porosity, % |  |
| Давление насыщения, атм/Saturation pressure, atm |  |
| Забойное давление, атм/BH pressure, atm |  |
| Обводненность, %/water cut, % |  |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, cр/oil viscosity in formation conditions, ave |  |
| Плотность нефти в пов-х условиях, кг/м3/oil density in formation conditions , kg/m3 |  |
| Объемный к-т (Bo), m3/m3/ volume coefficient (Bo), m3/m3 |  |
| К-т сжимаемости, (1/атм)/ compression coefficient , (1/аrm) |  |
| Температура пласта, oC/formation pressure , oC |  |
| Радиус дренирования (Re), м/ drainage radius (Re), m |  |
| Радиус скважины (Rw), м/well radius (Rw), m |  |
| Площадь дренирования, м2/ Drainage square, m2 |  |
| Объем ж-ти в зоне дренирования, м3/Liquid volume, in the drainage area, m3 |  |
| Данные о скважине и перфорации / Well and perforation details |
| Параметры/Parameters | Дизайн/ Design | Калибровочный тест/ Calibration test | Измененный дизайн/ Revised design | Проведенный ГРП/Frac made |
| Верх перфорации (по стволу), м/top of perforation (along the borehole), m |  |  |  |  |
| Низ перфорации (по стволу), м/ bottom of perforation (along the borehole), m |  |  |  |  |
| Перфорировано (Верх-Низ), м/perforated (top-bottom), m |  |  |  |  |
| Всего перфорировано, м/total perforated, m |  |  |  |  |
| Верх перфорации (по вертикали), м/ Top of perforation (vertically), m |  |  |  |  |
| Низ перфорации (по верт-ли), м/ Bottom of perforation (vertically), m |  |  |  |  |
| Глубина до середины интервала перфорации (TVD), м/ Depth to the middle of perforation interval (TVD), m |  |  |  |  |
| Тип перфоратора/Perforator type |  |  |  |  |
| Фазировка, град/Phasing, degrees |  |  |  |  |
| Диаметр отверстий, мм/Holes diameter, mm |  |  |  |  |
| Количество отверстий на 1 п/м/Number of holes per 1 l.m. |  |  |  |  |
| Общее количество отверстий/total quantity of holes |  |  |  |  |
| Угол в интервале перф., градус/angle in the perforation interval, degree |  |  |  |  |
| Азимут в интервале перф/azimuth in the perf.interval |  |  |  |  |
| Анализ дизайна, мини и основного ГРП / Analysis of design, mini and main frac |
| Параметры/Parameters | Дизайн/Design | Калибровочный тест/Calibration test | Измененный дизайн/Revised design | Проведенный ГРП/Frac made |
| Поверхностное Р после оcтановки насосов, атм/surface P once pumps are stopped, atm |  |  |  |  |
| Забойное Р после остановки насосов, атм/BH P once pumps are stopped, atm |  |  |  |  |
| Градиент ГРП/frac gradient |  |  |  |  |
| Пов-е Р закр. трещины, атм/surface P once fracture is closed, atm |  |  |  |  |
| Забойное Р закрытия трещины, атм/BH pressure once fracture is closed, atm |  |  |  |  |
| Градиент закрытия/closing gradient |  |  |  |  |
| Эффективное Р ГРП, атм/Effective P of frac, atm |  |  |  |  |
| Расчетная эфф-ть жидкости, %/Estimated efficiency of the fluid, % |  |  |  |  |
| К-т утечек жидкости, ft/minS^1/2/Fluid leakage rate, ft |  |  |  |  |
| К-т Пуассона/ Poison's ratio |  |  |  |  |
| Модуль Юнга (пласт), Psi / Young modulus (formation) , Psi |  |  |  |  |
| Модуль Юнга (Глина), Psi / Young modulus 9clay), Psi |  |  |  |  |
| Расчетная проницаемость, мДарси/estimated porosity, mDarsi |  |  |  |  |
| Потери Р в перфорации, атм/Pressure loss in course of perforation, atm |  |  |  |  |
| Потери Р около скважины, атм/pressure loss close to the well, atm |  |  |  |  |
| Объемы жидкости ГРП / frac fluid volume |
| Параметры/Parameters | Дизайн/ Design | Калибровочный тест/ Calibration test | Измененный дизайн/ Revised design | Проведенный ГРП/Frac made |
| Тип жидкости ГРП/frac fluid type |  |  |  |  |
| Тип гелланта/gellant type |  |  |  |  |
| Загрузка гелланта, кг/м3/Injection of gallant, kg/m3 |  |  |  |  |
| Тип кросслинкера/Crosslink agent type |  |  |  |  |
| Загрузка кроссл-ра, л/м3/Injection of crosslink agent |  |  |  |  |
| Тип брейкера/Breaking agent type |  |  |  |  |
| Загрузка брекера, кг/м3/Breaking agent type, kg/m3 |  |  |  |  |
| Объем использованной чистой жидкости на основной ГРП (без продавки), м3/Volume of pure fluid used for main frac (without displacement), m3 |  |  |  |  |
| Объем смеси на основной ГРП (без продавки), м3/Volume of mixture for main frac (without displacement), m3 |  |  |  |  |
| Объем использованной чистой жидкости на мини ГРП, м3 Volume of pure fluid used for min frac, m3 |  |  |  |  |
| Объем смеси на мини ГРП, м3 /volume of mixture for mini frac, m3 |  |  |  |  |
| Объем подушки, м³ /volume of pad, m3 |  |  |  |  |
| Процент подушки от жидкости ГРП, %/percent of pad from fraс fluid, % |  |  |  |  |
| Оъем продавки, м³ /Displament volume, m3 |  |  |  |  |
| Скорость закачки, м3/мин/Injection rate, m3 |  |  |  |  |
| Объемы проппанта / Proppant volume |
| Параметры/Parameters | Дизайн/ Design | Калибровочный тест/ Calibration test | Измененный дизайн/ Revised design | Проведенный ГРП/Frac made |
| Всего закачано проппанта с поверхности, кг/Total proppant injected from the surface, kg |  |  |  |  |
| Всего закачано проппанта в пласт, кг/Total proppant injected to te formation, kg |  |  |  |  |
| Проппант на начальной стадии/Proppant at initial stage |
| Тип проппанта/Type of proppant |  |  |  |  |
| Объем проппанта, кг/Proppant volume, kg |  |  |  |  |
| Процент от всего объема, %/Percent from total volume, % |  |  |  |  |
| Минимальная концентрация, кг/м3/Minimum concentration, kg/m3 |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация, кг/м3/ Maximum concentration, kg/m3 |  |  |  |  |
| Проппант на средней стадии/Proppant at middle stage |
| Тип проппанта/Type of proppant |  |  |  |  |
| Объем проппанта, кг/Proppant volume, kg |  |  |  |  |
| Процент от всего объема, %/Percent from total volume, % |  |  |  |  |
| Минимальная концентрация, кг/м3/Minimum concentration, kg/m3 |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация, кг/м3/ Maximum concentration, kg/m3 |  |  |  |  |
| Проппант на завершающей стадии/Proppant at final stage |
| Тип проппанта/Type of proppant |  |  |  |  |
| Объем проппанта, кг/Proppant volume, kg |  |  |  |  |
| Процент от всего объема, %/Percent from total volume, % |  |  |  |  |
| Минимальная концентрация, кг/м3/Minimum concentration, kg/m3 |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация, кг/м3/ Maximum concentration, kg/m3 |  |  |  |  |
| Геометрия трещины/Fracture geometry |
| Параметры/Parameters | Дизайн/ Design | Калибровочный тест/ Calibration test | Измененный дизайн/ Revised design | Проведенный ГРП/Frac made |
| Безр-я проводимость трещины (Fcd) /dimensionless fracture conductivity (Fcd) |  |  |  |  |
| Число проппанта/Proppant fraction |  |  |  |  |
| Закрепленная полудлина трещины, м/ Fixed fracture half-length, m |  |  |  |  |
| Полная длина трещины, м/total length of fracture, m |  |  |  |  |
| Средняя высота трещины, м/mean fracture height, m |  |  |  |  |
| Полная высота трещины, м/total fracture height, m |  |  |  |  |
| Средняя конц-я проппанта в трещине, кг/м²/mean proppant concentration in fracture, kg/m2 |  |  |  |  |
| Средняя проводимость трещины, мД-м/mean fracture conductivity, mD-m |  |  |  |  |
| Средняя ширина трещины, мм/mean fracture width, mm |  |  |  |  |
| Средняя проницаемость трещины, Дарси/mean fracture permeability, Darsi |  |  |  |  |
| Расчет эффективности ГРП/Frac efficiency calculation |
| Параметры/Parameters | Дизайн/ Design | Калибровочный тест/ Calibration test | Измененный дизайн/ Revised design | Проведенный ГРП/Frac made |
| Расчетные (приведенные) параметры работы скважины до ГРП/estimated (reduced) parameters of well work before frac |
| Безразмерный к-т продуктивности (Jd) /Dimensionless coefficient of performance (Jd) |  |
| К-т продуктивности до ГРП, м3/сут/атм/ productivity index before frac, m3/day/atm |  |
| Приведенное Р забойное, атм/Reduced BH pressure, atm |  |
| Qнефти до ГРП (skin=0), тн/сут/Oil q before frac (skin=0), tns/day |  |
| Qжидкости до ГРП (skin=0), тн/сут/ liquid q before frac (skin=0), tns/day |  |
| Расчетные параметры работы скважины после ГРП/ estimated parameters of well operation after frac |
| Скин-эффект после ГРП /skin –effect after frac |  |  |  |  |
| Забойное Р, атм/BH P, atm |  |  |  |  |
| Безразмерный к-т продуктивности (Jd) / Dimensionless productivity index (Jd) |  |  |  |  |
| К-т продуктивности после ГРП, м3/сут/атм/ productivity index after frac, m3/day/atm |  |  |  |  |
| Обводненность после ГРП, %/water cut after frac, % |  |  |  |  |
| Qнефти после ГРП, тн/сут/oil q after frac, tn/day |  |  |  |  |
| Qж после ГРП, м3/сут/liquid q after frac, m3/day |  |  |  |  |
| Расчетное увеличение дебита и прод-ти скважины после ГРП/ estimated flow rate increase and conductivity after frac |
| Прирост по нефти после ГРП, тн/сут/oil increase after frac, tns/day |  |  |  |  |
| Прирост по жидкости после ГРП, м3/сут/liquid increase after frac, m3/day |  |  |  |  |
| Увеличение Jd /Jd increase |  |  |  |  |
| Увеличение к-та продуктивности, раз /Productivity index increase, times |  |  |  |  |

| Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |
| --- | --- |

| Приложение №6 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № | Annexure No 6 to the Contract for Fracturing Services No |
| --- | --- |

Информация для проектирования ГРП, предоставляемая Заказчиком Подрядчику /

Data provided by the Client to the Contractor required for Frac Design

| № | Наименование параметра/Parameter name | Значение/Value | Ед.измерения/Um |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название месторождения/field name |  |  |
| 2 | № куста/Pad # |  |  |
| 3 | № скважины/well # |  |  |
| 4 | Индекс продуктивного пласта/ pay formation designation |  |  |
| 5 | Мощность продуктивного пласта/ productive formation thickness |  |  |
| 6 | Интервал перфорации/perforation interval |  |  |
| 7 | Тип перфоратора и количество перфорационных отверстий/Perforating gun type and number of perforation holes |  |  |
| 8 | Абсолютные отметки кровли пласта по данной скважине скважин, м/Top of formation TVD for this well, m |  |  |
| 9 | Пластовое давление (текущее)/formation pressure (current) |  |  |
| 10 | Температура продуктивного пласта/pay formation temperature |  |  |
| 11 | Пористость /porosity |  |  |
| 12 | Проницаемость/permeability |  |  |
| 13 | Вязкость пластового флюида (в пластовых условиях)/formation fluid viscosity (in formation condition) |  |  |
| 14 | Объемный коэффициент нефти/volumetric oil coefficient |  |  |
| 15 | Давление насыщения/saturation pressure |  |  |
| 16 | Газовый фактор/gor |  |  |
| 17 | Диаметр эксплуатационной колонны/production string diameter |  |  |
| 18 | Толщина стенок эксплуатационной колонны/production string wall thickness |  |  |
| 19 | Давление опрессовки эксплуатационной колонны/Test pressure of production string |  |  |
| 20 | Альтитуда ротора/rotor amplitude |  |  |
| 21 | Глубина текущего забоя/current bottom hole depth |  |  |
| 22 | Удлинение скважины в интервале перфорации/well prolongation in perforation interval |  |  |
| 23 | Максимальный угол в скважине/глубина/max. angle in the well/depth |  |  |
| 24 | Зенитный угол в интервале перфорации/zenith angle in the perforation interval |  |  |
| 25 | Азимут в интервале перфорации/azimuth in the perforation interval |  |  |
| 26 | Текущий дебит Qн/Qж/% воды (Hдин/Рзаб/Нстат/Рбуфер/Рзатр)/current flow rate Qoil/Qfluid/% water (Hdyn/Рbh/Нstat/Рwell-head/Рannulus) |  |  |
| 27 | Обводненность/water cut |  |  |
| 28 | Суммарный отбор по жидкости/нефти/cumulative production of fluid/oil |  |  |
| 29 | Дата ввода скважины в эксплуатацию/date of putting the well into operation |  |  |
| 30 | Планируемый дебит Qн/Qж/% воды при Рзаб=50 атм при(Hдин/Рзаб/Нстат/Рбуфер/Рзатр)/planned flow rate Qo/Qf/% water at Рbh=50 atm |  |  |
| 31 | Каротажный материал по скважине/well logging |  |  |
| 32 | Данные геофизических исследований/geophysical surveys data |  |  |
| 33 | Заключение инклинометрии в стволе скважины/conclusion on directional survey in well bore |  |  |
| 34 | Данные заключения о характере насыщения пластов/conclusion on oil saturation character |  |  |
| 35 | Заключение АКЦ скважины/conclusion on cement bond log of a well |  |  |
| 36 | Карта объекта ГРП/frac object map |  |  |
| 37 | Карточка работы скважины/well operation card |  |  |
| 38 | Состояние по фонду/well stock condition |  |  |

|  | Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Приложение №7 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № | Annexure No 7 to the Contract for Fracturing Services No |
| --- | --- |

# Отчет о фактическом водопотреблении и водоотведении

# Report on actual quantities of water consumed and disposed

Лицензионный участок l.b.	__________________ 		Месторождение /field_________________			Подрядчик/ Contractor		__________________

| № п/п | Water source name Наименование водозабора | Месяц/ month |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь Jan | февраль Feb | март March | апрель Apr | май May | июнь Jun | июль Jul | август Aug | сентябрь Sept | октябрь Oct | ноябрь Nov | декабрь Dec | TOTAL |
|  |  | WATER CONSUMED AND DISPOSED in m3 Водопотребление и водоотведение, м3 |  |
| 1. | Подземный водозабор, ВСЕГО Underground water supply, TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | хозяйственно-питьевые нужды/ drinking needs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | подсобно-вспомогательные нужды utility and auxiliary needs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | отпуск пресной воды сторонним организациям, в т.ч. fresh water supply to third parties. including: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | на производственные нужды for production needs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | хозяйственно-питьевые нужды/ drinking needs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | для производственных нужд, в т.ч. for production needs, including: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | подтоварная (сеноман)produced/(Cenomanian) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | артезианская/ artesian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | для системы ППД, в т.ч./reservoir-pressure maintenance, including |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | артезианская/ artesian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | нужды бурения, в т.ч./ drilling needs, including |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | хозяйственно-питьевые нужды/ drinking needs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | производственные/production |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Поверхностный водозабор, ВСЕГО/ surface water supply, TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоотведение, ВСЕГО, в т.ч./ water disposal, TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | норм.очищ./normally purified |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | недост.очищ./ not sufficiently purified |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | без очистки/ without purification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Закачка в поглощающую скважину/ injecting to absorbing well |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Закачка в систему ППД, ВСЕГО, в т.ч./ Injecting into reservoir-pressure maintenance system, TOTAL, including |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | сеноман/Cenomanian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | артезианская/artesian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | подтоварная/produced |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | сточные после блока био-очистки/waste after treatment unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | В системах оборотного водоснабжения/ in reverse water supply systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | В системах повторного водоснабжения/ in water recycling systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должность ответственного лица/ position of designated person							_________________ И.О.Фамилия/Name

«___» ____________ 20__г.

|  | Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Приложение №8 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № | Annexure No 8 to the Contract for Fracturing Services No |
| --- | --- |

|  | Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Приложение №9 к Договору на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта № Техническое задание на сервисные услуги по проведению гидроразрыва пласта на скважинах Снежного месторождения в 2024 г. | Annexure No 9 to the Contract for Fracturing Services No Technical assignment for the tender on selection of candidates for rendering services for hydraulic fracturing jobs Snezhnoye of fields by Slick Water technology in 2024. |
| --- | --- |

| Заказчик Генеральный директор ООО «Норд Империал» ____________ А.В. Бакланов Подрядчик Подрядчик | Client General Director LLC Nord Imperial _______________ A.V. Baklanov Contractor |
| --- | --- |